Fast-X2超纯水机（自来水为水源）

高级别实验室用超纯水的必备优越选择，以自来水为水源，方便快速的制造超纯水，每小时产水量30-150 升，电阻率到达 18.25MΩ·cm，完全符合 GB6682-2008、ASTM、CAP、CLSI、EP 和 USP 制定的I 级水质的最高标准，满足最高级别实验室用水和生产工艺用水的要求。定位于为中心实验室、楼宇中央供水、中试车间、小型量产车间及相关用水量较大的领域提供纯水解决方案。

特点与优势

●    从自来水直接生产纯水和超纯水的一体化系统；

★    4.3 寸大屏幕液晶式显示，四位用户密码保护，全程动画菜单显示，动感直观；

★    多点全线监控，在线三路水质监控，实时监测源水、RO反渗透水、DI 高纯水 /UP 超纯水水质；水温在线检测；

●     完善的无水保护、高压水满系统自动停机保护，用水后系统自动开机和故障告警功能；

●    超纯水循环系统可自由启动、关闭，保持系统的低细菌污染水平；

●    兼容压力水桶和液位水箱 2 种纯水储存方式，可直接显示水箱储水量，满足不同的应用需求；

●    采用美国陶氏 DOW 原装进口 RO 膜片，全自动 RO 膜防垢冲洗程序，可设置冲洗时间和冲洗间隔时间，延长 RO 膜使用寿命；

●    PP 滤芯、AC 滤芯、RO 膜、UV 灯、UF 膜和 UP 超纯化柱的耗材寿命可设定，可显示已使用时间，到期自动提醒更换；

★   耗材更换时间可记录、查看，全面掌握设备维护信息；

●    系统自带超大内存可储存一年的运行数据，可设定时间范围通过 USB 接口进行完整数据导出（Excel表格）；

●   工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改；

●    电导率仪电阻池常数：0.01cm -1 ，温度灵敏度 ±0.1℃，带温度自动补尝功能；

●    采用低压 24VDC 为主电源供电，符合安全规范，ABS 塑料机箱，水电分离结构，满足潮湿环境使用，不会对人身造成伤害，超低辐射。采用先进的电磁兼容设计，具有抗干扰能力强，噪音小等特点；

★   160*80*580mm一体化两柱纯化组模块2套及160*80*580mm一体化两柱超纯化组模块2套。全身柱体采用食品级 PP 材质，热熔设备一次注塑成型，无任何粘接剂，无任何杂质析出。内装10L+10L纯化精密级树脂及原装进口美国罗门哈斯电子级 UP6150 型，出水水质最高可达到 18.25MΩ·cm。

★  业内独家最小、最长寿命冷阴极杀菌UV。双波长（185nm＆254nm）冷阴极管紫外灯管（进口）最长寿命6０，０００小时，管径：Φ４．０mm 、管長：７０mm,无灯丝构造，有非常强的耐震性能，狭小空间中也可以装配 。

| 名 称 | 生命科学型 | 痕量分析型 | 基础应用型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | Fast-X2 TS | Fast-X2 TH | Fast-X2 TJ |
| 进水要求* | 城市自来水：TDS＜200ppm,5-45℃，1.0-4.0Kgf/c㎡(进水TDS＞200ppm时，建议选配外置软化器) |
| 系统流程** | PF+PP+RO+DI+UV+UF+TF | PF+PP+RO+DI+UV+TF | PF+PP+RO+DI+UV |
| UP超纯水指标 |  |
| 电阻率 | 18.25MΩ·cm@25℃ |
| 重金属离子 | <0.1ppb |
| 总有机碳（TOC）*** | <3ppb | <1-3ppb | <10ppb |
| 细菌 | <1cfu/ml |
| 热源（内毒素） | <0.001Eu/ml | <0.002Eu/ml | N/A |
| 颗粒物（>0.2um） | <1cfu/ml |
| 核糖核酸酶(RNases) | <0.01ng/ml | N/A | N/A |
| 脱氧核糖核酸酶（DNases） | <4pg/ul | N/A | N/A |
| DI去离子水指标： |  |
| 电导率 | 电导率＜ 1us/cm@25℃（单级反渗透 +DI），离子截留率：96-99%（使用新 RO 膜时），有机物截留率：>99%（当 MW>200 道尔顿） |
| 重金属离子 | <0.1ppb |
| 颗粒物（>0.2um） | <1/ml |
| 应用领域 | 分子生物、微生物学、哺乳动物细胞培养、电泳、凝胶分析、 DNA 序列分析、内毒素分析、细胞免疫化学、核酸与蛋白质 分离、单克隆抗体研究等其它高精密实验领域 | 超痕量和痕量无机、有机物分析、石墨炉原子吸收（GFAAS）、气质联用 (GC-MS）、高效液相色谱（HPLC）、等离子质谱（ICP-MS）离子质谱（IC）、TOC 分析、固相萃取（SPE） | 生产工艺用水、原子吸收 光 谱（AAS）、 原 子荧 光、 普 通 化 学、 电感 耦 合 等 离 子 光 谱 仪 （ICP-AES）、 细 胞 和培养介质制备 |
| 产水量（25℃）**** | 30-150L/H |
| 出水口 | 2个：DI去离子水，UP超纯水(可加配RO反渗透出水口) |
| 尺寸/重量 | 宽 * 深 * 高：555*500*1060mm/ 约 85Kg |
| 电源/功率/噪音 | 220V50HZ / 50~80W/<40db |
| 标准配置 | 主机（含1套纯化柱，1套超纯化柱）+40升压力桶+附件包 |