BZ-1Z型 便携式浊度仪

一 、便携式浊度仪 便携式浊度计用途：                          
BZ-1Z型便携式浊度仪采用微电脑及散射光原理，适用于供水、钢铁、防疫站、化工等行业用来测试水的浊度。以便控制水的浊度，达到规定的水质标准。              

二、便携式浊度仪 便携式浊度计技术指标：  
1、测量范围：0—200NTU;  
2、电源：DC9V    
3、分辨率：0.01NTU
4、线性误差：±2%;  
5、重复性：≤ 1%；

1.微电脑，轻触式键盘， LCD背光液晶屏，数字清晰显示，性价比高，操作简便。

2.仪器采用比例式散射光测量，可自动消除光源老化，分辨率最高达0.01NTU，能满足不稳定浊度分析尤其适合于极低浊度分析使用。

3.我公司特制的专利LED光源自动控制电路，光源稳定，解决了开机必须预热问题。

4.采用矩形光学玻璃比色皿，表面平整光洁，克服了圆管比色皿管壁厚薄不均匀造成每次测量的误差，重复性好，低浊度时更精确。

5.可自动调零和5点自动校正，量程有自动和手动切换，数据非线性处理及数据平滑功能，仪器能长时间稳定工作。

6.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ，具有断电保护，标定数据不会丢失。

7.主机内置大功率锂电池和电源适配器，适用于实验室或野外现场定量测量，充电2小时可连续使用4小时，即充即用。

8. 融合多项自主设计专利成果，技术先进，符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。

常州无有实验仪器有限公司

传真：0519-80199588     网址：www.wuyou17.com

地址：江苏省常州市金坛区经济开发区华兴路180号

电话：15306140268