QX-B 汽柴油辛烷值/十六烷值测试仪

概述：

车用汽油辛烷值测定仪原理是按国标GB/T5487，使用ASTM—CFR试验机实现的，也是国际公认的。它是在严格试验条件下:以具有可变压缩比的标准发动机为手段，以参比燃料为标准相比较测定的。QX系列测定仪是采用测定油品组分综合介电常数的方法测定的。它是以严谨的数学模型为回归的理论基础，以先进的电子测量技术为手段，以CFR试验机测定结果为标准，有针对性的进行回归，有针对性的测定以保证测定精度，突破了非物理量无法量值传递的难题，相当于CFR试验机对QX系列测定仪的量值传递，实现了与相关国标接轨。

技术性能：

1)、工作环境：环境温度0℃～35℃ 相对湿度≤85%

2)、测定范围：

(1)航汽：87.0～105.0/MON

(2)车汽：

国标：70.0～110.0/RON 判断：60.0～120.0/RON

调合：  75.0～120.0/RON 轻质：50.0～80.0 /MON

异构：87.0～108.0/RON   芳烃：95.0～120.0/RON

乙醇： E93: 92.0 ～95.0/RON   E97:95.0～99.0/RON

甲醇：M93: 85～100.0/RON  M97: 92.0～110.0/RON

甲醇含量：M5～M25%

(3)车柴： 25～75/CN (十六烷值)    20～80/CI (十六烷指数)

3)、准确度：

航汽：  ≤± 1.5/MON

车汽：  ≤±1.5/RON   ≤± 1.5/MON

车柴：  ≤±2.6/CN     ≤±2.6/CI

回归样本复测:  ≤±0.5/RON   ≤±0.5/MON

回归试样实测:  ≤±1.5/RON   ≤± 1.5/MON

标定准确度：   ≤±0.2/RON

4) 、精密度（置信水平95%）再现性：≤±0.5/RON  重复性：≤±0.2/RON

5)、最小分度： 0.1/RON    0.1/MON

6) 、响应时间:   1S

7) 、测定结果： 液晶显示、存储打印

8) 、外形尺寸： 台式： 300×250×120 mm