ST203B自动药液凝点测定仪

概述

ST203B自动药液凝点仪是根据药典附录VI D凝点测定法设计、制造的。适用于测定药液的凝点。测定药物由液体凝结为固体时候，在短时间内停留不变的最高温度。某些药品具有一定的凝点、纯度变更,凝点亦随之改变。测定凝点可以区别或检查药品的纯杂程度。

仪器特点 ：采用嵌入式系统设计，试验全过程自动检测，自动打印，测试结果可通过U盘导出；彩色触摸屏；可以对试验结果进行存储；可以查看历史数据；仪器上打印结果，机械搅拌。

技术参数

1、 工作电源：      AC220V±10%；50Hz。

2、 工作冷槽：      双层真空玻璃浴槽。

3、 冷槽控温：     - 30℃～ +85℃（可定制- 80℃～ +85℃）

4、 控温精度：      ±0.5℃。

5、 浴液搅拌：      搅拌电机自动搅拌，功率6W，1200r/min。

6、 制冷系统：      新型制冷压缩机。

7、 试样搅拌：      同步减速电机， 60次/分钟。

8、 环境温度：      ≤30℃。

9、 相对湿度：      ≤85%。

10、整机功耗：      不大于2000W。

http://www.jnstyq.com/ProductShow.asp?ID=381