不锈钢污泥采样器

| 型 号: | WYC-200 不锈钢污泥采样器(彼得逊采泥器、抓泥斗) |
| --- | --- |
| 产 地: | 常州无有实验仪器有限公司 |
| 规 格: | 材质：304不锈钢，采样深度：0-30m，一次采样量：5L ，开口面积15cm*29cm， |
| 特 点: | 采样方便、快捷。用户无需另外增加任何配件， 在保证安全的前提下即可使用。 |
| 用 途: | 采集河流、湖泊、池塘、水库的水下沉积物（底泥、底质、污泥） |
| 标准配置: | 抓泥斗、 尼龙绳和铝箱。 |
| 不锈钢污泥采样器--抓泥斗(彼得逊采泥器)是能深入泥层采集河流、湖泊、水库的水下沉积物、底泥的抓斗式采泥器。 使用方法 ①野外工作时，首先把采样抓斗和绳拉好。 ②将采样抓斗张开，在张开的同时，将一支杆放入一搭沟内，采样抓斗就不会紧闭。 ③通过拉绳缓缓地将采样抓斗，放入池中，当到河底时，轻松一下拉绳、支杆和搭钩在弹簧的作用下会自动松开。 ④用力提拉采样抓斗、这时采样抓斗会自动关闭，在关闭的同时会将河底污泥采入采样抓斗中。 |

常州无有实验仪器有限公司

网址：www.wuyou17.com

电话：0519-80199588    15306140268