SP01食用油酸价过氧化值测定仪

SP01食用油酸价过氧化值测定仪用于定量检测植物油中的酸价、过氧化植，通过检测可确定植物油是否符合国家标准或是否为劣质油、地沟油等。仪器预留其他项目检测程序和端口，根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测，水产品，面制品的综合类型仪器。

主要参数：
1、   检测通道：≥12个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。
2、 显示方式：≥7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。
3、  配备嵌入式热敏打印机，可选择手动打印或者自动打印，三分钟出打印结果。
4、   光源采用进口超高亮发光二极管，高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源，功耗更低。
5、 采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
6、 智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能
7、   自动判断样品是否合格，检测结果更加直观。
检测精度  0.01  
检出范围  0-100  
适用样品  食用油  
测定时间  2S
外形尺寸  420*310*150（mm）