万深LC-D1型超细线束颜色顺序检测仪

（又名：自动线序检测仪，线束颜色排位检测仪，线束错位检测仪，线束颜色扫描仪，误配线检测仪，颜色识别视觉检测系统）

用途：线束生产中需按指定颜色来排列线序。人工判别常因眼睛疲劳而产生错检或漏检。线序自动检测仪利用机器视觉技术，通过万深智能算法来对比预设参数，判定是否符合预设标准，自动识别线束颜色并标记输出，100%保证无错位产品流出。本款特点是解决超细线束问题。

主要参数：

1、用微距放大拍摄的300万像素相机清晰成像，单件自动识别时间<0.2S。

2、线束可任意摆放、无严格位置限制。线束放稳后自动触发，无需外部开关触发。

3、自动查验0.2~0.8mm外径的超细线束颜色顺序，自动触发标记和统计合格品数量。

4、自动显示线序不良品位置，自动统计其数量。

5、傻瓜式自动学习设置线束参数（15秒设置新标准，带有可重用的线序自动学习记忆特性）。

6、人声语音自动报告识别结果（通过OK或滴音、错位NG）。

7、取放方便，正反面摆放均可直接检测。

产品优势：

1、免培训即可直接使用，用户可看视频1分钟学会、傻瓜式操作。

2、稳定通用性强，可自动识别0.2~0.8mm外径的超细线束颜色顺序（检测视野范围3.8~25mm），使用寿命长、功耗<13W。

3、取放方便，正反面摆放均可直接检测。傻瓜式设置线束参数（15秒设置新标准，带有可重用的线序自动学习记忆特性）。

4、抗干扰能力强，能有效定位检测各种超细线束颜色（如：蓝紫线  黑棕线等）、反光很强的铁氟龙线、绞丝漆包线、与背景颜色接近的白线等，PCB端也适用。

5、工作台板面为透光耐磨材料。装置体积300*250*350mm，重量4公斤。配有4G内存/32G固态硬盘的工业触控电脑。

6、高性价比，可免费试用。可特殊定制最多28线导通检测装置用于同时检测。

注：若要检测0.65mm外径以上的各类线束，请选购普通款的万深LC-D型线束颜色顺序检测仪