SC-B2型多功能鱼卵自动计数仪

1．用途：自动计数分散状态的各类鱼卵、贝苗种、卵无节幼体、卤虫、轮虫、海参苗，以及类似的其它淡水或海水产幼体。有效减少饲料浪费和劳力成本，提高养殖户利润。

2．功能特点：

1）、由≥11.6寸的自动对焦500万像素平板电脑拍照，点一下计数按钮便能自动计数出全部数量

2）、自动计数误差≤±3 %，极少量监视点选后100%正确

3）、可查看结果表、导出至EXCEL，以及向指定接收方上传数据

4）、LED灯可见背光装置使计数目标的识别更稳定，对被点数目标安全、无毒

5）、Windows平板电脑的触控操作，简洁、智能、人性化

3．技术参数：

1）、★自动计数目标的大小：1～10mm。适用于自动计数分散状态的各类鱼卵、贝苗种、卵无节幼体、卤虫、轮虫、海参苗，以及其它类似的、不重叠的淡水或海水产幼体

2）、自动计数速度：2000～30000粒/分钟（每盘的数粒范围：200～5000粒）

3）、★自动计数误差≤±3 %，极少量监视点选后100%正确

4）、由500万像素平板电脑自动对焦拍照，可存储上万张图片及其对应的数据

5）、★带有LED背光成像增强装置，可无线上网来远程发送图片、结果数据

4．供货清单：

≥11.6寸/6G内存/64G固态硬盘的500万像素品牌平板电脑 1台（含保修卡及USB线）、软件锁1个、带有LED背光成像增强装置1个、无毒和防海水腐蚀的透明成像盘1个、拍照支架1付

注：本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离