ST－B中西药水分仪

一、           概述

ST-B中西药水分仪是引进国外先进技术在国内首次推出的高性能、数字化水分测量仪器。仪器采用高周波原理，数字显示，传感器与主体合为一体，设有多个档位用来测量测量各类中西药片、饮片、各类浸膏、中药丸、散剂、冲剂、胶囊、粉末状、颗粒状药材等水分。该仪器测量水分范围宽、精度高、显示清晰、测量迅速、性能稳定、指标可靠，而且体积小、重量轻，可随身携带在现场进行快速检测，使用简单方便。是中、西药行业检测其产品水分的理想仪器。

二、主要特点

1、国外先进技术，进口芯片，国内组装。

2、特有的传感器设计及制作方法有超出一般的穿透能力。

3、专有的传感器技术，较宽的工作范围，可插入测量，快速显示。

4、性能稳定、品质优良。

5、便携式仪表外壳为专有设计。

6、仪表设计精巧、结构紧凑。

三、工作环境

温度：-5℃～+50℃          湿度：≤85%RH

五、技术性能

1、测量水分范围：0~80%

2、使用环境：-5℃～+50℃
3、分辨率：0.01%，0.1%

4、响应时间：1秒

5、显 示：LCD液晶数字显示
6、探针长度：约200mm

6、电源：9V（6F22型）积层电池一节

7、体 积：160×60×27（mm）

8、重 量：200克