SAT2060T型气相色谱仪

仪器简介：

●销售型号SAT2060T型气相色谱仪为大液晶中文显示，仪器状态直观、明了，简洁的键盘方

便了参数的设置。

※采用大屏幕液晶中文显示。操作方便易学。

※具有自诊断，超温断电保护，文件存储，调用，五阶程序升温等功能，具备单柱自动补偿功能；可保证程序升温分析时基线的稳定性。

※仪器配有双填充柱、毛细柱三个进样口，独立三气路。

※具有六路独立控温区域，智能化后开门系统，降温速度非常快；各气化室、检测器及放大器均采用模块化设计，安装更换非常方便。

※配有单独完整的毛细管分析系统，独立的毛细管分流进样器（包括隔膜清扫、分流及尾吹调节）。可选配毛细管分流/不分流进样器。

※仪器配备有氢火焰检测器、热导检测器、火焰光度检测器、电子捕获检测器、氮磷
技术参数：

※温控指标
控温区域：色谱柱箱，进样器、检测器、辅加装置
控温范围：室温+5℃～400℃（增量1℃）
控温精度：优于±0.1℃
程序升温：五阶 速率0.1℃～40℃/min（增量0.1℃）

销售型号SAT2060T 检测器技术参数

| 技术参数 | 灵敏度/检测限 | 基线噪声 | 基线漂移（30min） | 线性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢火焰 FID 热导池TCD 火焰光度FPD | DFID ≤5×10-11g/s(正十六烷) STCD≥3000mvml/mg(苯/甲苯) DFPD(S) ≤ 5×10-11g/S（甲基对硫磷） DFPD(P) ≤ 3×10-11g/S（甲基对硫磷） | ≤2.5×10-14A ≤0.02mv ≤2×10-12A | ≤5×10-14A ≤0.05mv ≤1×10-12A | ≥107 ≥105 ≥103 ≥104 |