- 用户准备电源为380V/50HZ,100A、三相五线（三根火线，

一根地线，一根零线）的电源箱，箱内并排4组空气开关，

每个空气开关为25A，四联（具体参阅电源部分）。

- 用户应保证室内机、室外机距离墙面均应≥40厘米。

40cm

- 用户应事先在室外安放室外机部分砌构一块平整的承重平台，

平台尺寸：高度≥20厘米，长度≥3米，宽度≥1.5米。

- 用户需准备300L纯净水或去离子水，用于冷水机循环。

- 用户需提前在墙壁上距离地面20厘米左右打直径10cm孔三个，横向排列

个，用于走铜管、线缆等。如不方便可提前告知，由我司负责。

- 厂家标配室内外机连接线缆、铜管为7米，并请事先量好实

际尺寸通知我司，以便出厂发货时配齐适合长度部件。

# Text boxes

室外机2号

室外机1号

室外机3号

壁

墙

电源

≥3米

被冷却设备

室内机

≥1.5米