HS-C40分体型冷却循环水机安装要求

- 电源要求

空气开关应满足以下条件：380V/50HZ,100A三相五线（三根火线，一根地线，一根零线）（用户准备）

- 打孔问题

孔洞一般打在距离地面30cm—40cm的墙面上，大小：直径6cm；形状：圆形；数量：2个，要求横向相邻排列。

- 距离问题

室内机、室外机距离墙面应保证在30cm以上；

- 场地问题

应保证室外有6平方米以上的平整干净地面用于安放室外机部分。

- 水源问题

用户需准备300L纯净水或去离子水，用于冷水机循环。