SC-B型鱼虾苗自动考种分析仪

1 货物名称：SC-B型鱼虾苗自动考种分析仪

鱼虾苗自动考种分析仪

鱼虾苗自动考种分析仪软件操作界面

鱼卵自动数粒分析标记图

2 主要用途：用于各类鱼虾苗品种的个体长宽等尺寸自动测量分析和品种比对分析，以及鱼卵自动计数分析。内置支持网上在线升级的模块。

3 主要技术指标

1）．★成像特性：

自动对焦的大景深800万像素（3264x2448像素）彩色拍摄仪，及超薄的背光光源板，具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性，有效减小尺寸测量误差。

2）．★鱼虾苗尺寸自动测量分析：能自动测出每尾各类鱼虾苗的形状参数（长、宽、长宽比、面积、等效直径、周长等），自动测量长度范围2mm~290mm（误差≤±0.2mm），每次自动测量分析数量1~100尾，可自动做品种的外观尺寸比对分析。要求：鱼虾苗互不相碰，分析前应冰冷或酒精麻醉，以确保被测物不乱动。

3）．★鱼卵数粒速度、精度、大小：

适用于自动计数分散状态的各类鱼卵、贝苗种、卵无节幼体、卤虫、轮虫、海参苗，以及其它类似的、不重叠的淡水或海水产幼体。

自动计数速度：2000～30000粒/分钟（每盘的数粒范围：200～5000粒）。自动计数误差≤±3 %，极少量监视点选后100%正确。

散状鱼卵自动计数的直径范围1～10mm（选配扫描仪来扫描成像可分析小至0.2mm）。

4）. 分析过程高效、准确、简便易用，真正一键式操作，鼠标一点，结果即现。

5）．辅助删补：用鼠标选择增加/删除，或直接用鼠标在屏上手工计数，以确保100%正确目标区的个性化计数：对工作区视野中任选范围或矩形范围内的计数。

6）．分析数据导出：分析图像结果可保存，自动形成总报表，统计分析结果能输出至Excel表，以及，以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。

7）．具有被测样本条码、电子天平RS232重量数据的自动输入接口，电脑插上条码枪即可刷入样本编号；选配电子天平，在电子天平上加上被测样本，一旦稳定即出重量数据和百粒重数据。

# 4 供货基本配置：

| SC-B型鱼虾苗自动考种分析仪 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SC-B型鱼虾苗自动考种分析及百粒重仪软件及《简明手册》 | 1张 | 光盘，3年免费升级 |
| 软件锁 | 1个 | 1年保换、2年保修 |
| SC-B型鱼虾苗自动考种分析及百粒重仪软件质量三包卡 | 1张 | 光盘电子文档中 |
| 自动对焦的大景深3264x2448像素彩色拍摄仪 | 1台 | 非人为损坏，质保1年 |
| 超薄的背光光源板（A4幅面工作台板） | 1个 | 非人为损坏，质保1年 |
| 鱼虾苗成像盘 | 各1 | 非人为损坏，质保1年 |
| 种粒收纳小盘 | 1个 | 非人为损坏，质保1年 |
| 选配： |  |  |
| 中晶i600双光源彩色扫描仪 | 1台 | 中晶公司，质保1年 |
| 带RS232通讯接口的量程220g电子天平（精度1mg、含RS232接口通讯传输线） | 1台 | 天平厂家，质保1年 |

注：本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离

5. 推荐电脑配置（需另配，投标的经销商在当地找供应商）

品牌一体机电脑（酷睿双核CPU / 4.0G内存/1G显存/ 500G硬盘/ 19.5”彩显/无线网卡，5个以上USB2.0口，Windows 7完整专业版或完整旗舰版）

招标预算价：

SC-B型鱼虾苗自动考种分析仪，其招标预算价为5.4万（含税、含安装培训验收），电脑需另配。若要加配电子天平，再加0.12万元；若要加配i600扫描仪，再加0.22万元。

【万深检测www.wseen.com】看得见的完美技术，减轻您的辛苦。

--------------------------

杭州万深检测科技有限公司（杭州市西湖区文二西路99号南都银座3幢3-1102室）邮编：310012

沈经理13588031703

Email：hzwseen@163.com

Tel：0571-89714590，81387570

Fax：0571-89714590