万深LC-D型线束颜色顺序检测仪

（又名：自动线序检测仪，线束颜色排位检测仪，线束错位检测仪，线束颜色扫描仪，误配线检测仪，颜色识别视觉检测系统）

用途：线束生产中需按指定颜色来排列线序。人工判别常因眼睛疲劳而产生错检或漏检。线序自动检测仪利用机器视觉技术，通过万深智能算法来对比预设参数，判定是否符合预设标准，自动识别线束颜色并标记输出，100%保证无错位产品流出。

主要参数：

1、用自动对焦的大景深800万像素拍摄仪清晰成像，能微距拍摄，单件自动识别时间<0.2S。

2、线束可任意摆放、无严格位置限制。线束放稳后自动触发，无需外部开关触发。

3、自动查验0.65mm外径以上各种线束颜色顺序，自动触发标记和统计合格品数量。

4、自动显示线序不良品位置，自动统计其数量。

5、傻瓜式自动学习设置线束参数（15秒设置新标准，带有可重用的线序自动学习记忆特性）。

6、人声语音自动报告识别结果（通过OK或滴音、错位NG）。

7、取放方便，正反面摆放均可直接检测，且能同时判定黑色插排线束的弹片空缺问题。

产品优势：

1、免培训即可直接使用，用户可看视频1分钟学会、傻瓜式操作。

2、稳定通用性强，可自动识别0.65mm外径以上所有线束，且不限制线束根数（如16/18/20/22/24/26/28AWG等线号，视频上显示了轻松搞定14根1.2mm外径线束的实测过程），使用寿命长、功耗<25W。

3、取放方便，正反面摆放均可直接检测。傻瓜式设置线束参数（15秒设置新标准，带有可重用的线序自动学习记忆特性）。

4、抗干扰能力强，各种颜色（蓝紫线  黑棕线等）及胶壳线上有字符都不影响检测结果，甚至与背景颜色接近的白色线和反光较强的铁氟龙线也能有效定位检测，PCB端也适用。

5、工作台板面为透光耐磨材料。装置体积150*300*300mm，重量2公斤。配有4G内存/32G固态硬盘的工业触控电脑。

6、高性价比，可免费试用。可特殊定制最多28线导通检测装置用于同时检测。

注：若要检测0.65mm外径以下（34/32/30/28AWG等）的超细线束，请选购万深LC-D1型超细线束颜色顺序检测仪。若要检测双排线束，请选购万深LC-D2型线束颜色顺序检测仪。