手持室内空气质量分析仪

（型号：AQ Comfort）

最新室内空气质量检测及数据采集分析仪，适用于家庭，学校，办公室等室内空气质量监测

技术特点：

暖通空调专业创新品质工具

实时连续数采

内置采样泵

紧凑的手持装置

易用菜单系统

大内存

长续航可更换电池

附件：

可选探头

可选无线打印机

技术参数：

参数         传感器          测试范围         分辨率              精度

CO2        NDIR          0 - 5,000 ppm      1 ppm        ± 2% of rdg. ± 10 ppm

CO         电化学         0 - 200 ppm       0.1 ppm       ± 4% of rdg. ± 0.5 ppm

相对湿度    TFC           5 - 95% RH        0.1% RH      ± 2% RH

环境温度    PT100         40 - 125°C         0.1°C         ± 0.4°C (0 - 60°C)

压差        Bridge         ±8.0 in H2O       0.1 inH 2O      ±1% of rdg.

(±20 mbar)       (0.25 mbar)

温度        TcK            0 - 2000°F       1°C/F          5°F (3°C) or 2% of rdg

(0 - 1100°C)

电磁兼容性        EN 61326-1,手持设备

详细订购信息请与我公司联系确定。