MS-3000型荧光定硫仪

一、技术参数

■　测量范围(ng/μl)：1 ～ 5000ppm

■　重复性误差：      0.2mg/L≤X＜1.0mg/L，≤±0.1mg/L
　　　　　　          1.0mg/L≤X＜100mg/L，Cv≤10%
　　　　　　          100mg/L≤X≤10000mg/L，Cv≤5%

■　气源要求：高纯氧>99.99%，高纯氩>99.99%

■　电　　源：220±22；频率(Hz)：50

■　电　　流(A)：15～20

■　对地电阻(Ω)：≤5

控温范围：室温～1300℃

控温精度：±1℃

电　　源：AC220V±22V，50Hz±0.5Hz，1500 W

外形尺寸：主机：305(W)×460(D)×400(H)mm
　　　　　温控：550(W)×460(D)×400(H)mm

重　　量：主机：20kg
　　　　　温控：40kg

二、主要特点

1、灵敏度高：

MS-3000型紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定总硫含量，提高了抗杂质干扰的能力，避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素，使得仪器的灵敏度大为提高。系统关键部件采用进口器件，检测器防漏光、漏气，使得整机性能有了可靠的保证。
2、仪器执行标准为：
     SH/T 0689－2000　轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）
 　ASTM D 5453 -2006  紫外线荧光测量法测定轻质烃,火花点燃式发动机燃料,柴油发动机油和发动机油中总硫量的标准试验方法； 欧洲标准编号 EN ISO 20846:2004 标准标题 石油产品 机动车燃料中硫含量的测定 紫外线荧光分析法；GB 17930-2011 车用汽油；GB 19147-2009 车用柴油；ISO 20846-2011 石油产品 汽车燃料硫含量的测定；BS EN 15486-2007 乙醇石油的一种混合组分.硫含量的测定，GB/T 11141-2014 工业用轻质烯烃中微量硫的测定 
3、系统配置：
 标准配置：计算机＋MS-3000系统＋液体进样器
 其它可选件：固体进样器、气体进样器

4、操作简便：
        基于Windows(7、XP,Me,98)的中文操作界面，使操作更为方便、快捷。您只需轻击鼠标，就可完成所有的参数设置和条件选择，由计算机控制数据的采集、处理、贮存及打印。

三、配置清单

| 序号 | 名 称（规格） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度流量控制主机 | 台 | 1 |
| 2 | 检测器主机 | 台 | 1 |
| 3 | 计算机 | 台 | 1 |
| 4 | 电源线 | 根 | 4 |
| 5 | 信号线 | 根 | 1 |
| 6 | 进样器 | 台 | 1 |
| 7 | 紫外灯 | 只 | 1 |
| 8 | 膜干燥器 | 只 | 1 |
| 9 | 石英管 | 根 | 1 |
| 10 | 石英管接头 | 只 | 1 |
| 11 | 管接头夹子（大） | 只 | 1 |
| 12 | 聚四氟乙烯管 | 米 | 5 |
| 13 | 硅橡胶管（内径）Ф5 | 米 | 0.3 |
| 14 | 硅橡胶管（内径）Ф3 | 米 | 0.3 |
| 15 | “o”型圈 Ф18×2.4 | 只 | 5 |
| 16 | 进样针（10ul） | 根 | 2 |
| 17 | 标 样 | 套 | 1 |
| 18 | 石英棉 | 包 | 1 |
| 19 | 硅胶垫 | 个 | 30 |
| 20 | 热电偶 | 支 | 1 |
| 21 | 多用插座 | 只 | 1 |
| 22 | 保险丝10A | 只 | 4 |
| 23 | 保险丝2A | 只 | 4 |
| 24 | 安装光盘 | 张 | 1 |
| 25 | 使用说明书 | 本 | 1 |
| 26 | 合格证 | 份 | 1 |
| 27 | 保修卡 | 份 | 1 |