LC-Y型芯片自动计数仪

1．用途：通过拍照来获取蓝膜平面上的芯片图像，并自动计数得出颗粒数量。

2．主要性能指标：

- 具有微距拍摄特性自动对焦的大景深800万像素（3264x2448像素）拍摄仪来成像。

- 适用芯片间距空隙 ≥0.1mm以上的不透明芯片自动计数。最大自动计数误差：方片≤0.1% ；大圆片≤0.2%。

- 适用各种形状芯片的自动计数，分析速度0.2万～5万粒/秒（颗粒越小速度越快）。

- 自动计数最大视野尺寸：20mil（0.5×0.5mm）以上芯片为160×160mm（间距空隙要求 ≥0.15mm）；10mil～20mil芯片为110×110mm；3mil～10mil芯片为50×40mm（该档规格需加配单筒体视显微镜）。

- 可接条码枪控制自动拍照和计数，直接获得对应编号芯片的颗粒数，以便产量统计和打印交易凭证。输出数据格式兼容EXCEL、ACCESS、SQL等数据库软件。

3．仪器配置：

自动对焦的大景深800万像素拍摄仪1台、开放式背光灯板1付、防磨钢化玻璃1片、软件锁1只、软件光盘1张（含电子版操作手册）。

电脑需另配：内存≥4GB，1G独立显卡，Windows 7环境。

4．标配的优惠价：6.9万元（含17%抵扣增票 及1次到用户处的现场服务费）

注：承接各特殊规格芯片自动计数的定制业务，各类硬件均质保1年。