EFP110 全自动闭口闪点测定仪

一、技术参数

1)        执行标准：GB/T 261  ISO 2719  ASTM D93

2)       闪点测定范围：室温～400℃

3)       工作电压：AC220V，50Hz

4)       整机功率：750W

5)       加热功率：630W

6)       工作温度：0℃～40℃

7)       存储温度：-20～50℃

8)       安全温度：EFP+20℃

9)       预安全温度：EFP+10℃

10)    绝对安全温度：400℃

11)    点火方式：电子点火或气体点火

12)    显示屏：彩色点阵液晶LCD,6.4〞

13)    显示分辨率：640×480

14)    外形尺寸：478×319×322

15)    重量：25KG

二、主要优点

1) 双控制系统： 仪器采用工控机加单片机的硬件系统，利用单片机实现加热过程的控制和传感器数据的采集，使测试实时性高，测试结果更精准；采用工控机作为总的系统控制使仪器更可靠，工控机拥有256M内存，4G的硬盘，不仅运行速度块，而且数据存储量大。采用WindowsCE5.0操作系统，不仅方便用户操作（类似于PC机WindowsXP系统），由于WindowsCE属于嵌入式独立文件系统，这样又能避免受病侵袭的风险。软件采用全中文操作界面（可换成英文界面），通俗易懂。

2) 多接口：为方便用户，提供多种通讯接口RS-232、USB和RJ-45等，可连接LIMS系统，可连接局域网，可浏览Internet；通过USB接口不仅可以直接升级系统软件，还可以导出试验结果数据；同时仪器提供了LPT打印接口，可以直接连接激光打印机直接打印出测试结果报告。

3) 真彩显示：采用24位真彩色TFT液晶显示屏和触摸屏使用户更方便操作，同时也配备了鼠标和盘.

4) 双点火方式：点火方式采用电子点火或气体点火，用户可以自行选择，电子点火与气体点火对测试结果无差异；

5) 镀金组件： 油杯及杯盖组件采用镀金制作，不仅更加美观大方，而且耐温更高，更方便维护；

6) 分体独立设计：杯盖组件、闪点传感器及温度传感器均采用分体独立式设计，这样更方便更换各配件（用户即插即用）.

7) 关键组件进口：温度传感器采用德国进口传感器，使检测更可靠稳定，数据更准确，内部搅拌传动关键械械结构采用日本进口部件；

8) 自检自诊： 仪器开机时自动对闪点传感器、Pt100油温传感器、电子点火器、系统热熔丝等进行检；同时对点火动作、搅拌臂动作、冷却和加热系统启动/复位等进行自检。如果有某处故障或连接不正常，仪器发出蜂鸣声报警同时屏幕文字提示“×××异常，请检查是否连接”；

9) 测试过程直观：仪器可显示每分钟升温速率（数字及图表曲线形式任意转换），升温速率完全符合标准中5～6℃/min或1～1.6℃/min的要求；

10) 点火试闪：仪器对点火次数，首次点火温度都有数字式记录。并且增加了“实验开始即点火”项，防止了一些30℃以下闪火的油样在实验中将预闪点设定高了所带来的危险。

11) 过热保护：仪器具备过热保护功能。如超过预安全温度（安全报警温度）将会发出声光报警但能继续进行试验；超过安全温度（试验停止温度）或绝对安全温度（400℃）时将会发出声光报警并停止试验，同时启动冷却风扇进行强制降温，防止火灾等意外情况发生；

12) 测试结果直观：仪器具有大气压强修正功能；具有强大的数据存储查询功能；仪器可存储上万条试验结果，可按时间、油样、试验者等自由组合查询；

13)  多试验程序：仪器具有六种标准试验程序可选，也可由用户根据本单位的实验方法、数据的要求，自行设定实验标准（满足快速测试未知油样的试验要求）。

三、装箱单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试样杯及样杯滑盖 |  | 1套 | 黄铜镀金 |
| 2 | 杯盖托架 |  | 1个 | 不诱钢 |
| 3 | 闪点传感器 |  | 1支 |  |
| 4 | 温度传感器 | PT100 | 1支 |  |
| 5 | 电子点火器 |  | 1个 |  |
| 6 | 水银温度计 |  | 3支 |  |
| 7 | 鼠标 |  | 1个 |  |
| 8 | 标准小键盘 |  | 1个 |  |
| 9 | 熔断丝 |  | 2个 |  |
| 10 | 保险丝管 |  | 2个 |  |
| 11 | 电源连接线 |  | 1根 |  |
| 12 | 触摸屏输入笔 |  | 1支 |  |
| 13 | 用户手册 |  | 1本 |  |
| 14 | 合格证 |  | 1个 |  |