E1500工业燃烧气体分析仪

领域：适用于锅炉，发动机，燃烧炉等各种燃烧领域

特点：精确，实时，坚固，快速

技术特点：燃烧效率（评价）

CO传感器附带NOX过滤

（显示）漂移与微分压力

两通道温度

2000个测试数据存储

缩放功能

预校准，可现场更换传感器

内置打印机

蓝牙

参数             传感器        测试范围         分辨率         精度

O₂               电化学        0 - 25 %            0.1 %         ±0.2 % vol

CO                 电化学          0 - 8000 ppm       1 ppm       ±8 ppm <400 ppm

±5 % rdg up to 2000 ppm

±10 % rdg for >2000 ppm

CO₂                 计算值         0 - 99.9%           0.1 %

Tair                 Pt100         -10 to 212 ˚F         0.1 ˚F         ±1 ˚F

Tgas                Tc K          -10 to 1830 ˚F        0.1 ˚F         ±2 ˚F

差温              计算值        -10 to 1830 ˚F        0.1 ˚F

压力/漂移             半导体        ±0 - 80 inH₂O        0.001 in H₂O    ±1 % of rdg.

过量空气              计算值        0 - 850%            1 %

（燃烧）效率          计算值        0 - 100%            0.1 %

订货信息：

货物型号：E1500-1

货物描述：E1500单元（(O2 & CO气体传感器，CO₂计算值，燃烧效率，过量空气，压力，温度等显示，可更换电池及AC插座，带连接管采样头，携带箱，校准证书，除水器，2000次测试存储器，内置打印机和计算机软件包，）

采样探头及连接管选择信息：

标准型：12”, 300mm 探头 1470˚F/800˚C 耐温，最长带10’/3m 连接管

长型: 30”, 750mm 探头, 耐温1470˚F/800˚C 附带最长10’/3m 连接管

长型及耐高温型: 40”, 1m 探头，耐温2190˚F/1200˚C 最长附带10’/3m 连接管