叉车及小发动机排气分析仪

领域：适用于叉车，除草机等小型发动机设备排气的分析

型号：F900

特点：精确，实时，坚固，快速

技术特点：CO测定可达50000 ppm （5%）

实时数采软件

2000个测试数据存储

O2测试能力

可选无线蓝牙打印

可溯源校准证书

自动数据存储功能

采样探头及S型排气口夹

磁性保护套

参数             传感器        测试范围         分辨率         精度

O₂               电化学        0 - 25 %            0.1 %         ±0.2 % vol

CO                 电化学          0 - 50000 ppm       1 ppm       ±8 ppm <300 ppm

(0 - 5 %)                         ±4 % rdg up to 4000 ppm

±10 % rdg for >4000 ppm

订货信息：

货物型号：F900

货物描述：CO传感器，带3米软管采样头， 电池和AC适配器，

实时计算机软件包，手册，校准证书

S型采样器