DCAT 25SF单一纤维表面张力仪（动态接触角测量仪）

DCAT 25SF单一纤维表面张力仪由德国dataphysics公司研发生产，是DCAT 25表面张力仪的特殊形体，配有分辨率高达0.1μg的天平，专门用于单一纤维的测量。

DCAT 25SF表面张力仪的主要功能：

1、测量液体的表面界面张力

2、测量单一纤维的动态接触角

3、多种方法计算固体表面自由能及其分量

4、全自动测量表面活性剂的临界胶束浓度(CMC)

5、测量液体的密度

6、LB膜分析

DCAT 25SF表面张力仪的主要特点：

·自动和手动校正功能的高精度电动力学补偿称重系统

·软件控制用不同速度进行样品台的高度定位

·全自动天平刀口锁定装置

·测量探针自动碰撞保护装置

·可通惰性气体的、带灯饰的样品室

·Pt100温度感应器

·TP50触控面板

可选配软件：

DCATS 31  表面/界面张力测量软件（吊环、吊片法）

DCATS 32  动态接触角测量软件

DCATS 33  临界胶束浓度（CMC）测量软件

DCATS 34  液体密度测量软件

DCATS 38  LB膜测量软件

技术参数：

1.表面界面张力的测量范围：1～2000mN/m;  分辨率±0. 0001 mN/m

2. 接触角的测量范围：0～180°； 分辨率±0. 01°

3. 密度的测量范围：0.50～2.50g/cm3 ；分辨率±0. 002 g/cm3

4. 天平质量范围：1μg～10g；分辨率0.1μg；精度±3μg

5. 测量数据范围：最高可达50个测量值/秒

6. 样品台升降距离：105mm

7. 样品台升降速度：46 nm/s～12mm/s

8. 升降分辨率：24nm

9. 天平校正：内部自动校正、外部标准块手动校正

10.温度范围：-10～130℃（液体温度控制单元 TVxx）

11.温度测量：-60～450℃，2个Pt100输入的一体化温度测量，分辨率0.01K

13.仪器尺寸（长×宽×高）：360×230×575mm3

14.重量：24kg

15.电源：100～240VAC; 50～60Hz; 70W

北京奥德利诺仪器有限公司

Beijing Dataphys Instruments Co., Ltd.

地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B1017室

邮编：100080

座机：010-6294.8370/4370, 6293.0470/4420

邮箱：info@dataphys.com.cn

网址：www.dataphys.com.cn

# Text boxes

FH12---单一纤维测量

DCATS31---表面张力的测量