MS 20乳液稳定性测量仪

DataPhysics奥地利公司生产的MS20乳液稳定性测量仪可以自动分析胶体体系的稳定性，并跟踪胶束随时间的动态尺寸变化。主机最多可配置6个独立测量单元，便于节省操作时间，并可以在实验中直接比较不同样品或者同一样品的不同研究。

MS20乳液稳定性测量仪的主要特点：

• 可连接到主机的独立的ST-TEC扫描塔，最多可选配6个

• 光强控制器

• 登记和验证样品的条形码扫描仪

• 操作和控制所有ST-TEC扫描塔的集成触摸屏

• 与PC系统相连的USB接口

• 集成电源

软件控制的测量和分析：

• 测量分散液和乳液随时间和温度的稳定性、迁移速率和平均粒径分析

• 乳液的沉降和分层特征

• 多相体系中粒子和液滴的尺寸分布

高效率工作的软件

MSC控制和分析软件可以在Windows7和Windows10系统下运行。

• 程序控制样品测量或触摸屏手动控制样品测量

• 计算迁移速度

• 与条形码注册相结合的长时间测量

• 根据沉积速度分析计算沉降过程中的粒径分布

技术数据：

扫描体积：27 ml (SC 20)；2.8 ml (SC 10)

样品管内径：25 mm (SC 20)；8 mm (SC 10)

测量室的扫描范围：0～56.5mm

最大扫描间隔分辨率：5μm

最大扫描速率：12.5mm/s

光源和检测：波长为870±30nm的LED近红外光谱辐射(光谱半宽度45nm);

传输(0°至光源)和反向反射(45°至光源)

温度范围和测量：4～80 °C；分辨率0.1 K；1/3 DIN IEC 751 (± 0.03 %)

尺寸(L×W×H)：295 mm×260 mm×165mm3（MS20主机）

130 mm×98 mm×275mm3（ST-TEC扫描塔）

重量：6.8kg（MS20 主机）；

2.1kg（ST-TEC扫码塔）

电源：100～240 VAC;  50～60 Hz;  300 VA

北京奥德利诺仪器有限公司

Beijing Dataphys Instruments Co., Ltd.

地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B1017室

邮编：100080

座机：010-6294.8370/4370, 6293.0470/4420

邮箱：info@dataphys.com.cn

网址：www.dataphys.com.cn

# Text boxes

ST-TEC 扫描塔

MSC软件---稳定性测量