OCA25-PMC 750高温高压接触角测量仪

OCA25-PMC 750高温高压接触角测量仪由德国dataphysics公司研发生产，能够在常温、常压以及高温、高压条件下， 进行接触角、界面张力的测量。用于研究高温高压环境下水、油、表面活性剂溶液等液体的表面/界面性能，以及在高温高压下岩石等固体与上述液体的浸润性。

组成和附件：

·高压室

·高压单元

·温度控制器

·固体磁性定位系统

·不同直径的注射针

·光学测量系统，可调节观测角度和聚焦

·LED 光源

测量性能：

·测量静态接触角

·测量液体的界面张力

技术参数：

1、液体压力：最高压力750 bar

2、温度范围：室温…200℃

3、升温速率：5k/min

4、接触角测量范围和精度： 0～180°，精度：±0.1°，分辨率：±0.01°

5、表界面张力测量范围和精度：0.01～2000mN/m，分辨率：±0.01mN/m

6、最大固体样品尺寸（L×W×H）：15 mm×20mm×3mm

7、高压室内腔体积：25ml

8、光学与图像处理系统：

·手动和软件控制强度且带有自动温度迁移补偿的LED光源

·USB 3.0高速相机，最大分辨率2048×1088像素，最大视频速度2450幅图像/秒

·6倍变焦透镜(±6mm)

·视野范围4.98×2.65mm2～32.14×17.07mm2

·工作距离143～187mm

·光学曲度<0.05%

9、尺寸(L×W×H)：压力单元：1000mm×900mm×800mm

高压室：200mm×200mm×250mm

温度控制器：350mm×120mm×210mm

12、重量：压力单元：88kg

高压室：10kg

温度控制器：18kg

13、电源：115/230VAC；50…60Hz；1000W

北京奥德利诺仪器有限公司

Beijing Dataphys Instruments Co., Ltd.

地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B1017室

邮编：100080

座机：010-6294.8370/4370, 6293.0470/4420

邮箱：info@dataphys.com.cn

网址：www.dataphys.com.cn

# Text boxes

不同直径的注射针

固体磁性定位系统

高压室