石英亚沸高纯水蒸馏水器

仪器简介：

550－B石英亚沸高纯水蒸馏水器使用说明:

(1) SYZ-B型石英亚沸高纯水蒸馏水器是制取高纯试剂和高纯水的全封闭石英玻璃仪器，它具有独特的优点。其技术先进，结构新颖美观，安装操作，维修简便。石英亚沸蒸馏是利用热辐射原理，保持液相温度低于沸点温度蒸发冷凝而制取高纯水和高纯试剂。而一般的石英蒸馏器，因沸腾蒸馏，气中夹带水珠，气液分离不完全，致使水质不高；全玻璃蒸馏器，更因玻璃本身所含的污染，水质更差；离子交换水，又因有机物质的溶解带入有机物的干扰。石英亚沸蒸馏水器既避免了玻璃杂质的污染，又因液相温度低于沸点。不致因沸腾而在蒸气中夹带水珠。既气液分离完全。因此水质极高，经无焰原子吸收法分析无重金属检出。

(2) 本厂的SYZ-B型石英亚沸蒸馏器是按四机部的部办标准进行生产并经过重新改进和多年的实践证明比同类产品更先进。它能合理使用能源，采用双冷凝循环提取纯水，效果明显提高。

(3)出水量：1000ml/h

(4)经南京计量测试所测试合格，并已发测试报告，纯水符合用于极谱分析，高效液相层析，离子电极，原子吸收分析，临床生化，火焰光度计和各种微量及痕量分析，它是制备高纯水或高纯试剂的一种理想设备，水质可达以下标准。

(5)亚沸高纯水金属离子含量分析结果表
项目 ca Mg Mn Fe Cu Zn Al Co Ni Cr Cd Pb Na
亚沸高纯水(ug/L) 0.25 0.1 0.1 0.2 0.02 0.05 0.15 0.2 0.12 0.15 0.01 0.01 0.1

主要特点：

SYZ-B型石英亚沸蒸馏器是制取高纯试剂和高纯水的全封闭石英玻璃仪器，它具有独特的优点。其技术先进，结构新颖美观，安装操作，维修简便。石英亚沸蒸馏是利用热辐射原理，保持液相温度低于沸点温度蒸发冷凝而制取高纯水和高纯试剂。而一般的石英蒸馏器，因沸腾蒸馏，气中夹带水珠，气液分离不完全，致使水质不高；全玻璃蒸馏器，更因玻璃本身所含的污染，水质更差；离子交换水，又因有机物质的溶解带入有机物的干扰。石英亚沸蒸馏水器既避免了玻璃杂质的污染，又因液相温度低于沸点。不致因沸腾而在蒸气中夹带水珠。既气液分离完全。因此水质极高，经无焰原子吸收法分析无重金属检出。