粉尘采样器

一:使用特点:

 ETF-30D型粉尘采样器 。它广泛适用于大气环境监测。卫生防疫，劳动保护，科研，教学等单位使用，对含有粉尘危害的工作场所进行浓度测定。通过对采样气体分析，以了解环境被有害气体污染的程度。

 该仪器结构紧凑，性能稳定，体积小，重量轻，便于携带，是目前国内小型携带式大气采样仪器中较为理想的仪器。

二:粉尘采样器用途：

●室内空气质量

●过滤器和洁净室的效率研究

●劳动卫生

●环境监测

三:粉尘采样器技术参数

1：微电脑定时控制，交直流两用

2：额定负载流量：5-30L/min

3：抽气负压：≥15000pa

4：流量精度：2.5级

5：连续工作时间：≥180 min

6：体积：213χ133χ150mm3

7：重量：3.2公斤

8：工作电压：交流220V或者直流10V（8节可充电电池组）

四:仪器结构和原理：

该仪器主要有双向抽气泵，调节阀，流量计，采样头，定时电路，充电电路，和电源电路等组成。本仪器的粉尘浓度测定，是用已知质量的纤维滤膜，采集含尘空气，由采样后的滤膜的增量，求出单位体积空气中的粉尘浓度。