OCA15EC视频光学接触角测量仪

OCA15EC视频光学接触角测量仪由德国dataphysics公司研发生产，是OCA系列视频光学接触角测量仪中最经济的一款，功能齐全，操作简便，适用于科研及质量检测实验室。

主要特点：
·可灵活移动的X、Y轴磁性样品台，Z轴可精确定位

·直接单一剂量单元或双直接剂量单元可选

·高精度、全自动电动注射单元

·高性能6倍变焦透镜

·USB 2.0高速相机，最大视频速度311幅图像/秒，最大分辨率752×480像素，可升级至1220幅图像/秒

·可选配温度控制单元、手动或电动斜板、吸盘、纤维样品夹等附件

·可选配便携式手提箱，用于异地检测

专用分析软件及性能： 
SCA20接触角测量软件：静态接触角测量、动态接触角测量、滚动角测量、特殊基线接触角测量
SCA21 固体表面自由能计算软件 
SCA22 悬滴法表面/界面张力测量软件 
SCA23 Lamella法表面张力测量软件——专利软件，独家提供
SCA26振荡滴界面粘弹测量软件

软件控制的测量和分析包括： 
1、按照座滴法测量动、静态接触角 
2、测量滚动角 
3、计算固体的表面自由能及其组成 
4、按照悬滴法测量液体的表面/界面张力 
5、按照Lamella法测量熔融或高粘度液体的表面张力 
6、分析液体表面张力及其组成 
7、记录吸附材料的吸收过程 
8、计算及分析粘附功 
9、测量液体的界面粘弹指数
10、弛豫分析

技术参数：
1、接触角测量范围：0～180°；测量精度为±0.1°，分辨率：±0.01°
2、表面界面张力测量范围：1×10-2～2×103mN/m；分辨率±0.01 mN/m
3、最大样品尺寸：220 mm×∞×70mm
4、样品台尺寸：100 mm×100mm
5、样品台位移范围（X-Y-Z）：110 mm×90 mm×42mm
6、最大样品重量：3.0kg；15.0kg(带夹具样品台)
7、光学和图像系统：
   ·手动和软件控制强度且带有自动温度迁移补偿的LED光源
   ·USB 2.0高速相机，最大分辨率752 × 480像素，最大视频速度311幅图像/秒,
     可升级至2450幅图像/秒
   ·6倍变焦透镜(±6mm)
   ·视野范围1.05×0.66 mm2～6.72×4.25mm2
   ·光学曲度<0.05%
8、仪器尺寸：550 mm×160 mm×365mm
9、重量：14kg
10、电源：100～240VA；50～60Hz; 70W

北京奥德利诺仪器有限公司

Beijing Dataphys Instruments Co., Ltd.

地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B1017室

邮编：100080

座机：010-6294.8370/4370, 6293.0470/4420

邮箱：info@dataphys.com.cn

网址：www.dataphys.com.cn

# Text boxes

SCA20+SCA21---接触角测量和表面自由能计算