DCAT25表面张力仪（动态接触角测量仪）

DCAT 25表面张力仪是由德国dataphysics公司研发生产的一款多功能表面张力仪，是DCAT系列表面张力仪中的高端型号，配有TP50触控面板，具有精度高，功能强大，应用广泛，易操作等特点。

DCAT25表面张力仪的主要功能：

·应用环法和片法测量液体的表面/界面张力

·测量特殊固体材料(单一纤维、纤维束、粉末)的动态接触角

·多种方法计算固体表面自由能及其分量

·全自动测量表面活性剂的临界胶束浓度(CMC)

·测量液体粘附力

·测量液体的密度

·测量固体的密度

·LB膜分析

·测量悬浮液的沉降速率

DCAT25表面张力仪的主要特点：

· 自动或手动校正功能的高精度电动力学补偿称重系统

· 软件控制用不同速度进行样品台的高度定位

· 全自动天平刀口锁定装置

· 测量探头自动碰撞保护装置

· 可通惰性气体的、带灯饰的样品室

· Pt100温度感应器

· 磁力搅拌控制系统

· 可选配视频系统

· 可选配离子风

- 触控面板TP50

Windows7/windows10软件：

·DCATS 31  表面/界面张力测量软件（吊环、吊片法）

·DCATS 32  动态接触角/表面自由能测量软件

·DCATS 33  临界胶束浓度（CMC）测量软件

·DCATS 34  液体密度测量软件

·DCATS 35  沉降速率测量软件

·DCATS 36  固体密度测量软件

·DCATS 37  粘附力测量软件

·DCATS 38  LB膜测量软件

技术参数：

1. 表面界面张力的测量范围：1～2000mN/m;  分辨率±0. 001 mN/m

2. 接触角的测量范围：0～180°； 分辨率±0. 01°

3. 密度的测量范围：0.50～2.50g/cm3 ； 分辨率±0. 002 g/cm3

4. 天平质量范围：10μg～210g； 分辨率10μg；精度±20μg

5. 测量数据范围：最高可达100个测量值/秒

6. 样品台升降距离：105mm

7. 样品台升降速度：46 nm/s～12mm/s

8. 升降分辨率：24nm

9. 天平校正：内部自动校正、外部标准块手动校正

10.自动搅拌：软件或TP50控制一体化磁力搅拌

11.温度范围：-10～130℃（液体温度控制单元 TVxx）；

室温～250℃，±0.2K（温度控制单元TEC 250/DCAT）

12.温度测量：-60～450℃，2个Pt100输入的一体化温度测量，分辨率0.01K

13.仪器尺寸（长×宽×高）：360×230×565mm3

14.重量：23kg

15.电源：100～240VAC; 50～60Hz; 70W

北京奥德利诺仪器有限公司

Beijing Dataphys Instruments Co., Ltd.

地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B1017室

邮编：100080

座机：010-6294.8370/4370, 6293.0470/4420

邮箱：info@dataphys.com.cn

网址：www.dataphys.com.cn

# Text boxes

TP 50 触控面板

视频系统

DCATS37---粘附力测量