MCR100 自动微量残炭测定仪

一、根述

MCR100自动微量残炭测定仪是按照

GB/T 17144、ISO10370及ASTM D4530

等标准要求设计生产的石油产品自动测定仪器。

其测定残炭范围是0.10%(m/m) ～30.0%(m/m)。

对残炭值超过0.10%(m/m)的石油产品本测定仪

的测定结果与康氏残炭法(GB/T 268)测定结果等效。

二、技术参数

燃烧室尺寸：φ85mm x 105mm （直径 X 高）;

燃烧室工作温度范围：室温～500℃；

燃烧室恒温精度：500±2℃；

设定时间误差<0 .1S；

压力调节范围：0kPa(0kg/cm2) ～392 kPa(4kg/cm2)；

流量调节范围：100ml～1000ml/min；150mlmin和600ml/min自动转换；

废液收集瓶规格：200ml，螺纹接口玻璃瓶；

排气管直径：φ12；

加热器功率：1000W；

耗气量：压力为14700kPa(150kg/cm2)的标准氮气，100次/瓶；

外型尺寸：380×410×570(mm)

重量：15kg

三、特点

MCR100自动微量残炭测定仪的燃烧室在测定仪的正前方，而废液收集瓶又直接安装在燃烧室的下方，既避免有些产品经过弯曲的管道通向废液收集瓶，日久废液便积聚在管道弯曲处，又避免某些产品把废液收集瓶安装在仪器底部更换很不方便的缺点。气路设计紧凑，布局整齐，安装和维修方便。加热浴同顶盖装为一体，装配维修方便。

四、装箱单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试样杯 | 玻璃-长 | 12支 |  |
| 2 | 试样杯 | 玻璃-短 | 12支 |  |
| 3 | 废液瓶 | 玻璃 | 1个 |  |
| 4 | 试管架 |  | 1个 |  |
| 5 | 保险管 | 250V 10A | 2个 |  |
| 6 | 电源线 | 250V 10A | 1根 |  |
| 7 | 用户手册 |  | 1本 |  |
| 8 | 合格证 |  | 1个 |  |