TY-80S型脱色摇床

一、用途：

TY-80S型脱色摇床为水平旋转（上下）工作方式，主要用于电泳凝胶分离谱带的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡晃动，硝酸银染色的固定，染色，显影等放射自显影实验中X光底片的显影，定影。电泳转移后纤维素膜的进一步处理，抗原抗体的反应和染色，分子杂交，细胞培养等。凡样品需要在溶液晃动的实验可选用该仪器。

二、技术参数：

旋转半径：10mm

水平晃动频率：0-80转/分（无级调速）可调

显示形式:数显型（选配）
平台尺寸：380×280mm 
振荡形式：水平回转 （上下）选配
振幅：24mm 
电源：220V AC