| 文件名称: | 产品规格书 |
| --- | --- |
| 设备名称: | 剥离试验机 |
| 设备型号: | YL-S90 |

广东越联仪器有限公司

地址：东莞市南城区天安数码城A区1115号

TEL：0769-85842789 85648168

FAX：0769-82287448

E-mail：amy.lian@yuelian-china.cn

| 业务员： | 练小姐 | 手机： | 13580887172 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮箱： | amy.lian@yuelian-china.cn | 网址： | http://www.yuelian-china.cn |

| 一 名称及型号 |
| --- |
| 1.1产品名称 | 剥离试验机 |
| 1.2产品型号 | YL-S90 |
| 二 适用范围 |
| 广泛适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张、纤维、导线等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力、环型初粘力等性能测试。 |
| 三 符合标准 |
| ISO 7500-1，JJG475-88，ASTM E4，DIN5122，JIS B7721/B7733，EN10002-1，EN1002-2，BS1610，GB /T228，GB/T2792，ASTM D3330，GB/T15598-1995，HGT2-163，GT/T7753-1987，GT/T7754-1987，GB/T7124-86，GB /T7124-2008 |
| 四 产品特点 |
| 1，测试功能广泛，搭配不同夹具可进行拉力、压力、剥离力、撕裂、剪切、离型力等测试。 2，软件功能更强大，可实现定位移或定力量测试，区间取值等功能。 3，机台设计美观大方，使用操作简单，软件扩充性强且精准度高。 4，步进马达驱动，高精密滚珠丝杆传动，故障率低且维修简单。 五 机台结构和硬件部分 5，全电脑操作，一键式测量完成，输出分析曲线图并打印测试报告。 |

| 机台主体 | 横粱：45# 模具钢 研磨处理后静电喷涂； 底座：2.0mm冷轧钢板数控剪折后静电喷涂处理； 防尘罩：2.0mm冷轧钢板数控剪折后静电喷涂处理； |
| --- | --- |
| 传动部分 | 采用美国铭志步进马达系统； 采用高强度链条及台湾上银精密型滚珠丝杆传动 |
| 测力系统 | 采用最新高速高分辨率高精度无分档连续采集的AD转换器；达到±500000细分代码，优于分档方式的六档放大，达到国际先进水平。 力值测量范围 ：0.5 -- 100% FS 测量精度:0.5级 分辨率：1/500,000 搭配德国cliphco精密拉压型传感器，满足高稳定性，高精度的力值采集； |
| 测位移系统 | 单元采用最新高速高分辨率高精度无分档连续采集的AD转换器；达到±250000细分代码，优于分档方式的六档放大，达到国际先进水平。 变形测量范围: 1 -- 100% FS 测量精度:0.5级 分辨率:1/500,000 马达所搭配高线数光电编码器输出位移信号，具有传输速度快，高精度特点。 |
| 六 测控软件 |
| 软件功能 | 可测试各种材料之拉、压、弯、剪、撕、剥等测试。 软件功能特点： 1，可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验； 2，可计算最大力、屈服力、平均剥离力、最大变形、屈服点、弹性模量等参数； 3，自动返回：选择自动返回功能，试验断裂后，横梁将自动高速返回初始位置; 4，可进行曲线处理、多传感器支持、图形图像化的界面、灵活的数据处理，支持Windows XP/Win7 操作系统； 5，便于与office等办公软件连接；试验结果可任意存取，可对资料曲线再分析;, 6，结果对比：多个试验特性曲线可用不同颜色迭加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较; 7，试验报告：报告可直接打印，也可导出 PDF,Word,Excel等格式； 8，支持9种语言:中文简体、中文繁体、英文、西班牙文、俄文、日文、法文、德文、葡萄牙文,任意切换，试验数据的数据库字段显示名跟随所选文字自动翻译，使数据在本地文字下方便的浏览，基本满足试验机在全世界的使用； 9，支持3种类型：SI国际标准单位、kg-cm单位、Lb-Inch英制单位，6种常用单位制：N-mm-MPa、kN-mm-MPa、gf-cm-kgf/cm2、kgf-cm-kgf/cm2、Lb-Inch-kpsi、kP-Inch-kpsi,单位切换方便，能满足不同地区标准的使用。 10，测试模式结构输出： 拉伸：最大力、拉伸强度、屈服强度、断后伸长率、弹性模量等 弯曲：最大力、弯曲强度、挠度、弹性模量等 压缩：最大力、压缩强度、屈服强度、弹性模量等 撕裂：最大力，撕裂强度等 剥离：最大剥离力、平均剥离力、最小剥离力、最大剥离强度、平均剥离强度、最小剥离强度等； 11，支持原始数据查看功能，为材料检测分析提供原始数据档案； 12，使用光电隔离的USB2.0通讯接口，彻底解决了造成因不共地导致的计算机串口或电路板串口损坏，实现了计算机与试验机电路的热插拔； 13，软件采用权限分级管理：试验员级权限、试验管理权限、试验机生产厂家权限，兼顾了使用的方便性和安全性。 |
| 软件界面 |  |
| 测试报告 |  |

七 技术参数

容量选择：10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN（选配一组）； 控制方式: 全电脑控制方式，软件功能强大；。 力量单位：N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等 长度单位:mm、cm、Inch、m、km、um等 力量分辨率：1/500,000； 精度：±0.1%； 行程分辨率：1/500,000mm 精度：±0.1%； 采集速率：100次/S； 有效行程：500mm； 速度范围：0.5~500mm/min（可定制）； 测试空间：Ø140mm 停机模式:过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机 机台动力:美国鸣志步进马达驱动 机台尺寸：40×30×105cm （宽×深×高） 机台净重: 38KG 功率：400W； 电源：220V 50~60HZ； 机台配备：USB连接线1条、软件1份、专用夹具1套。 选购配件: 90度夹具，环形初粘力夹具，解卷力夹具；

八 夹具选购

CT-001 90度剥离夹具 CT-002 180度剥离夹具 CT-003 环型初粘力夹 CT-004 解卷力夹具 CT-009 气动夹具 CT-012穿刺夹具 备注：更多产品夹具请咨询我司业务人员。