KA-112A 石油产品自动蒸汽压测定仪

技术参数 外形尺寸（mm） 580×460×600（mm） 仪器重量（kg） 30kg 振荡方式 自动振荡 控温精度 37.8±0.1℃ 控温方式 蒸气压单片机控温 显示方式 双色液晶显示、中文操作界面 检测方式 自动判别结果，自动显示，自动报警 检测单元 3组 使用环境 10℃～50℃ 电源电压 AC220V±10%，50Hz。

概   述: 本仪器是按照GB/T 8017《石油产品蒸汽压测定法（雷德法）》和ASTM D323

的标准要求设计制造的。适用于测定汽油、易挥发性原油和其它易挥发性石油

产品的蒸气压。（本仪器不适用于测定液化石油气的蒸气压。本公司KA-702

液化石油气饱和蒸气压测定仪，是根据GB/T 6602《液化石油气蒸气压测定法》

标准要求设计制造的，同时也符合ASTM D1267标准要求。适用于沸点高于0℃、

烃的体积含量小于5%、在37.8℃时其蒸气压不大于1550Kpa的液化石油气。

工作原理: 石油产品蒸汽压测定仪通过数字式温控仪进行自动加热并进行恒温控制，

搅拌电机带动搅拌桨使浴槽温度均匀。

特    点:

采用当代先进技术，集机械、光学，电子及计算机技术于一体，结构紧凑。全自动化控温准确，PID控制精度可达到0.1℃，危及PID自动控制，液晶显示，试验弹气液室比例1:4，压力0～160KPa，自动压力判断功能，压力稳定后，自动输出实验结果，全不锈钢蒸气压弹，快速接头连接，气路连接方便可靠。自动回转角度350°,自动换向，大循环式搅拌泵保证浴内各部位温度一致。不锈钢浴槽，磁力泵循环，保证浴槽内温度均匀数字显示弹内压力和浴温并有修正和校正功能、自动震荡、故障报警、气路泄露检测，气路泄露时报警指示，本仪器温度计都带有省级以上技术监督部门鉴定报告.石油产品蒸汽压测定仪由试验弹、浴槽和控温等部分组成，并具有以下特点：

●   压力计与实验弹分开放置，通过软管连接，摇动弹时不影响高精度（0.4级）

压力表精度（否则极容易损坏压力表）。

●   实验弹由不锈钢制成。

●   浴槽采用不锈钢制造，美观耐腐蚀。

●   设有放水开关，便于换水。

●   带有四个脚轮，便于搬运。

●   数字式温控仪操作，观察方便。

●   产品结构紧凑、造型美观、操作方便。