JK-b2000动态色谱法比表面积测试仪

JK-b2000动态色谱法比表面积测试仪简介

JK-b2000是国内优秀的快速BET比表面积测试仪,同时可以对4个样品进行分析(可以按照客户需要减少一组传感器，配置成可以同时对两个样品进行分析)。（采用双传感器，同一杯液氮可以同时分析两个样品，国内同类仪器测试速度快、精度稳定）。

1.仪器原理

JK-b2000利用气相色谱原理，载气和被吸附气体按照一定比例通过TCD的参考臂和测量臂，在参考臂和测量臂之间接入样品管并装有测试样品，当样品管浸入液氮之中，样品发生吸附现象，TCD参考臂和测量臂气体浓度失去平衡，TCD输出电压信号，通过电桥采集，放大器放大，采集卡AD转换，通过通讯接口输入电脑，由专业分析软件进行数据分析、图谱绘制、自动保存、数据打印。

2.测试方法:

利用液氮温度下样品吸附气体，出现一个峰值，然后常温或加热时，脱附出一个峰值，与软件内保存标准峰值进行对比，得出比表面积。

（1）气路系统

气路系统包括由稳压和稳流阀、TCD检测器、样品管、管路和电磁阀构成。

(2)  电路系统

电路系统包括由运算放大器、温度控制、稳压电源、恒流电源，采集卡等构成。

3.仪器主要技术参数及特点：

- 测试范围:0.01m2/g-无已知上限。

- 测试精度：重复性误差〈±2%

- 主机功能：快速测试单点、多点BET比表面积， 6-7分钟一个样品。