SH109自动残炭测定仪

SH109全自动残炭测定仪是按照GB/T 17144-1997《石油产品残炭测定法（微量法）》、《ASTM D4530》和《ISO 10370:1993》的标准要求设计制造的。具有外形美观，操作方便的特点。其测试结果与GB/T268(康氏法)测试结果一致。

性能特点

1、采用彩色液晶触摸屏自动计算可选打印功能，主板机带通讯接口。
2、采用全升温过程程序控制，自动控制升温速率，自动控制设定的温度，温度控制稳定。
3、显示仪器处于“吹扫”、：“升温”、“恒温”的某一状态

主要技术参数

1、测定范围：0.10%(m/m)-30.0%(m/m)
2、温度范围：室温--500℃
3、恒温精度：500℃±2.0℃ 恒温15min

4、耗气量：压力为14700kPa(150kg/cm2)的标准氮气瓶
5、设定时间误差：<0.1s
6、压力调节范围：0kPa(0kg/cm2)-392kPa(4kg/cm2)
7、燃烧室尺寸：Φ85mm×105mm
8、废液收集瓶: 200ml
9、加热器功率：1000W
10、外形尺寸：230×320×425mm
11、流量调节范围：100ml/min-1000ml/min;150ml/min和600ml/min自动切换
12、工作电源：AC220V±10%，50Hz