YL-1102拉力试验机

特点：本机台采用最新的设计概念及制造技术,达成体积最小化及重量轻量化,而仍然保有本公司出品之试验机一贯的测试精准,操作简单,扩充性强等优点, 可进行拉力、压力、剥离、撕裂、定载荷…等测试，单柱型机,最省空间,适用在小型、小力量的样品，在单机使用与电脑操控性都有良好表现,在小容量测试是最好的选择。

规格：

| 容量选择 | 1、2、5、10、20、50、100、200KG（可选购双容量配制） |
| --- | --- |
| 显示器 | LCD 电子显示方式 |
| 力量分辨率 | 1/10,000 |
| 力量精度 | ≤±0.5% |
| 行程分辨率 | 0.005mm |
| 控制方式 | 显示器操作 |
| 试验行程 | 450mm |
| 试验宽度 | Ø140mm |
| 试验速度 | 0～600mm/min 可在显示器设定, 附夹具上下快速调节按钮 |
| 力量单位转换 | kgf，N，Ibf，g，ton，Mpa |
| 停机模式 | 过载停机、、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能 |
| 机台尺寸 | 50*52*115cm (W×D×H) |
| 机台动力 | DC直流马达，同步轮及精密滚珠丝杆传动 |
| 功 率 | 120W |
| 机台重量 | 约45kg |
| 使用电力 | 220V 50～60HZ 10A |
| 标准配置 | 夹具1组 |
| 选购配件 | 打印功能 |