YL-H03卧式剥离试验机

用途：

本机系针对165~180度剥离试验而开发设计，采用微电脑芯片控制，可做各种材料剥离力测试,全电脑操作,自动复位功能,连接电脑可输出测试图形及表格曲线资料作为材料测试之依据。

软件功能：

测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果。可计算最大力、屈服力、平均剥离力、最大变形、屈服点、弹性模量等参数；可进行曲线处理、多传感器支持、图形图像化的接口、灵活的数据处理、MS-ACCESS数据库支持，使系统功能更为强大。

规格：

| 容量选择 | 1、2、5、10、20KG(选择一种） |
| --- | --- |
| 显示器 | 电脑显示方式 |
| 力量分辨率 | 1/500,000 |
| 力量精度 | ≤±0.5% |
| 行程分辨率 | 0.005mm |
| 控制方式 | 全电脑操作方式 |
| 试验行程 |  |
| 试验宽度 | 400mm |
| 试验速度 | ￠110mm |
| 力量单位转换 | kgf，N，Ibf，g，ton，Mpa |
| 停机模式 | 过载停机、、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能 |
| 机台尺寸 | 92 x 30 x 38cm (W×D×H) |
| 机台动力 | 步进马达驱动，同步轮及精密滚珠丝杆传动 |
| 功 率 | 180W |
| 机台重量 | 约38kg |
| 使用电力 | 220V 50/60HZ 5A |
| 标准配置 | 专用夹具1组、电脑软件、USB电脑连线； |
| 选购 | 个人电脑 |