SH709 自动硫醇硫测定仪

SH709自动硫醇硫测定仪采用电位滴定法测量原理。将无硫化氢试样溶解在乙酸钠的异丙醇溶剂中，用硝酸银醇标准溶液进行电位滴定，用pH玻璃电极作参比电极，硫醇硫电极作为指示电极，二电极之间的电位突跃指示滴定终点。在滴定过程中，硫醇硫沉淀为硫醇银。SH709硫醇硫测定仪符合仪符合GB/T 1792、ASTM D3227等标准。适用于测定无硫化氢的喷气燃料、汽油、煤油和轻柴油中的硫醇硫，硫醇硫的测定在评价喷气燃料、汽油、煤油和轻柴油的气味、对燃料系统橡胶部件的不良影响及对燃料系统的腐蚀具有重要意义。

技术特点：
1.仪器成套性：主机、滴定单元、计算机（含操作软件）、打印机等。
2.Windows操作平台，人机直接对话，操作便捷，具有工作站功能。
3.具有继续滴定功能。
4.滴定曲线实时显示，滴定曲线及结果与数据存贮和打印。
5.自动清洗、自动定值加液。
6.自动判别终点，自动滤除假终点，同时可以人工选择判断终点。

技术指标：    
1.测量范围：0.0003%～0.01%(m/m)
2.精确度：相对误差≤5%
3.电位测量范围：0～±1999.5mv
4.基本误差：0.1% ±0.5mv      
5.相对误差：≤5%
6.滴定管精度：±0.1%F?S
7.滴定管体积：10ml
8.发送精度：≤0.01ml