外形尺寸（长×宽×高）：260×66×36

净量（kg）：1.5

功 能：
SH系列数显推拉力计是一种高精度小型便携式拉力、压力测试仪器。广泛应用于高低压电器、电子、五金制锁、汽车配件、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、IT等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等，是数字型的新一代拉压力测试仪器。

规格参数

| 型号规格 | SH-2 | SH-3 | SH-5 | SH-10 | SH-20 | SH-30 | SH-50 | SH-100 | SH-200 | SH-300 | SH-500 | SH-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大负荷值 | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
| 负荷分度值 | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
| 传感器结构 | S型高精度传感器(内置式) |
| 精 度 | ±0.5% |
| 外形尺寸 | 230x66x36mm |

| 型号规格 | SH-2000 | SH-3000 | SH-5000 | SH-10K | SH-20K | SH-30K | SH-50K | SH-100K | SH-200K | SH-300K | SH-500K | SH-1000K | SH-2000K | SH-3000K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大负荷值 | 2000N | 3000N | 5000N | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN | 2000KN | 3000KN |
| 负荷分度值 | 1N | 1N | 1N | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1N | 0.1KN | 1KN | 1KN | 1KN |
| 传感器结构 | S型高精度传感器(外置式) | 柱形或轮辐式(外置式) | 法兰式(外置式) |
| 精 度 | ±0.5% | ±1% |
| 外形尺寸 | 230x66x36mm |

特点： 1.可连接电脑测试，电脑上同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录，并可保存、打印，做各种分析，输入速度、面积还可显示位移、压强等参数。
2.比较值可自行设定功能——可在测试力超过比较值时，输出信号来控制继电器的通断，以便实现诸如电动机停止运转等功能，实现自动控制；亦可利用这个信号实现其他控制功能，如将信号输入PLC，实现自动化。还可定制信号输出方式，如在某一段测试力范围内输出信号。仪器侧面有一插孔，将连接线一头插入此插孔（插座），另一头插入本公司生产的电动测试台上的插孔（插座），就可在测试力超过比较值时，实现自动停止电动机运转的功能。
3.在“AUTO PEAK”状态下，仪器会自动储存测试峰值，按“记忆”键可翻看储存的数据，也可通过配套光盘上的“数据导出程序”，将数据导入电脑，程序会自动显示“最大值、最小值、平均值、偏差值、合格最大值、合格最小值、合格平均值、测试数、合格数”等数据，供使用者分析使用（详见光盘上相应说明）——与电脑连接导出数据时，界面友好，通过配套的数据线连机，正常开机界面下就可使用。同时提供中英文两种界?娴某绦颉?
4.特大记忆储存功能——能储存896个测试值。可在“PEAK”（按“峰值”键1次）状态下手动储存，也可在“AUTO PEAK”（按“峰值”键2次）状态下自动?⒋妗０?“记忆”键能依次查看储存的记忆值，也可通过配套光盘上的“数据导出程序”，将数据导入电脑。
5.背光功能——使用按键或仪器受力时背光自动点亮，10秒钟无动作自动关闭背光；也可按“设置”键6次，进入“light”状态，选择“NO”关闭背光，选择“YES”开启自动背光功能。
6.LCD液晶显示屏翻转显示——按“打印”键可使读数180度倒转显示，方便从不同角度观看测试值。
7.自动峰值功能——按“峰值”键2下，屏幕上显示“AUTO PEAK”，按“存储”键，进入自动峰值设置界面后，按“打印”键，可依次设置自动峰值时间（即测试值在屏幕上保留的时间），从1秒到9秒，选定时间后，按“设置”键保存并退出自动峰值时间设置。仪器出厂时默认时间为3秒钟。
8.自动关机时间设置——可设定10分钟到90分钟自动关机，也可设定不自动关机。按“设置”键7次，进入“OFFT.”界面，按“打印”键，可选择自动关机时间，选“00”不自动关机，选定后按“设置”键保存并退出。仪器默认设置为50分钟。
9.电池容量显示——分3格、2格、1格，电量过低时仪器自动关机。
计量校正——当计量部门需要对仪器进行校正时，可长按住“记忆”键的同时按“开机”键，直到开机显示一排数字，按“设置”键，显示“FULL”，接着显示一排数字，挂上满量程相应砝码，稳定后按“设置”键，自动关机，校正结束，校正数据储存在仪器里。若校正数值有误，长按“设置”键会恢复到出厂设置状态；长按“?娲?”键会恢复到上一次校正状态。
意外死机快速复位——在侧面安排了复位键，用硬物按复位开关，就可关机。
高精度高分辨率——最高精度 0.5 级，最小读数 0.0001kg。
10.五种测试模式、三种显示方式可供选择——最大程度提高测试效率。
11.N （牛顿）、kg ?ü铮b （磅）三种计测单位可供选择、相互换算。
12.重力加速度值设置功能——用户可自行输入使用地的重力加速度精确值，使测试及单位换算更精确，更适合出口。
13.峰值保持功能——抓取测试峰值并保持显示直至手动解除。
14.自动峰值功能——保持显示峰值 2 秒后自动解除（便于测试者观察）。
15.比较统计功能——可设定上下限及比较值作统计分析。
16.数据输出功能——可将测试数据通过数据线输入电脑做各种分析。
17.特有的开关节点通断力测试功能，使开关通断力测试更精确。
18.高品质充电电源。充电电压从100V 至 240V 可用，可适应国内外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。
19.2套安装尺寸，适应国内外多数测试机台，方便用户安装到机台上使用。
20.绿色环保，自动关机功能。
21.6位大屏幕显示。

步测试软件功能：
　　同步测试就是用数显式推拉力计连接电脑测试，在电脑会同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录，并可保存、打印，做各种分析，输入速度、面积还可以显示位移、压强等参数。(注：软件现免费供应用户使用)

示意图如下：

类别:

结构图：