实验室专用冷却水循环机

主要技术参数：

| 仪器型号 | ETY-300A | ETY-300B | ETY-300C | ETY-600A | ETY-600B | ETY-600C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温范围 | 5～35℃ |
| 温度稳定度 | ±0.5℃ | ±0.1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.1℃ | ±0.5℃ |
| 制冷量 | 300w | 600w |
| 控温方式 | 多点智能控温 | PIE | 多点智能控温 | 多点智能控温 | PIE | 多点智能控温 |
| 液槽容积 | 5L | 15L |
| 额定扬程 | 3m | 14m | 12m | 14m |
| 循环流量 | 5L/min | 20L/min | 20 L/min |
| 接口尺寸 | 3/4 inch | 3/4 inch |
| 仪器重量 | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg |
| 外形尺寸 (L x W x H) | 460x310x405 | 550x345x405 | 550x345x500 |
| 适用范围 | 电泳实验、旋转蒸发器、粘度测定、小型激光器、平行蒸发仪、蒸馏仪等实验室冷凝装置 |
| 报价 | 5800 | 6500 | 6800 | 7500 | 8200 | 8800 |

江苏常州无有实验仪器有限公司

地址：金坛市华城开发区华兴路

电话：15306140268         传真：0519-80199588   Http://www.wuyou17.com

# Text boxes

仪器特色：

- 全不锈钢设计，外型美观，耐腐蚀

- PIE控温技术，控温精度高，数字显示，操作简单

- 实验温度可方便设置，自动精密恒温

- 高品质制冷机组长时间连续工作

- 超静音循环泵保证噪音非常低

- 全封闭风冷式压缩机制冷，自带延时、过热、过电流保护

- 标准不锈钢接口，可配多种接头或软管

- 可根据需要选择冷却、恒温、大流量配置，节约资金

- 保证实验效果，而且大量节约水资源