SH8017B全自动石油产品蒸气压测定仪

SH8017B全自动石油产品蒸气压测定仪是根据GB/T8017《石油产品蒸气压测定法（雷德法）》设计、制造的。适用于测定汽油、易挥发性原油及其它易挥发性石油产品的蒸汽压。本仪器主要由彩色液晶触摸屏、水浴箱及控温装置﹑蒸气压弹﹑压力传感器、机械旋转等部分组成。具有使用灵活﹑移动方便、并带有打印、故障自检等特点。

主要性能特点

1、7寸彩色触摸屏，不需要培训就可以根据屏幕提示完成操作。

2、全中文操作界面，页面任意切换，操作简单方便。自动压力检测、采集、计算、自动温度控制、自动计时、自动打印结果，超大容量存储功能，可存储上万条数据，可查询。

3、恒温水浴靠循环系统,具有搅拌功能，使得水浴温度均匀无死角，控温精度高。

4、安全性能：自动诊断，超温报警并自动切断加热器电源，试验完成有报警提示功能。

5、具有在线调节功能，能有效的校正压力与温度传感器的偏差。

主要技术参数

1、 电       源：      AC220V ±10%   50Hz

2、 加热  功 率：      1.8KW

3、 搅拌电机功率：     15W

4、 控 温 范 围：      室温～50℃

5、 控 温  精 度：     ≤±0.1℃

6、 压 力 范 围 ：     0～200KPa

7、 挂   弹   数：     2弹

8、 转 角 度  数：     仪器自动旋转角度为350°

9、 传  感   器：      Pt100

10、外 形 尺 寸：      900 × 450 × 650