IL-250KG，IL-250称重传感器,安装方便，高精度、稳定性好。 可用于制造电子平台秤，料斗秤，配料秤等衡器。

产品特点和优势：

适用平台：适用于平台秤

IL-250称重传感器,IL-250KG，额定载荷：150kg,250kg,,500kg,1000Kg,2000Kg

综合误差：±0.02%F.S

可满足150kg-2000kg量程范围内的测量。

合金钢材料，平行梁结构，硅橡胶密封，耐腐蚀性佳，安装使用方便。

| 技术指标： |
| --- |
| 额定称量 | t | 0.15t，0.25,0.5,1,2t |
| 灵敏度 | mV/V | 2±0.002 |
| 不重复性 | %R.C. | ≤0.01 |
| 滞后 | %R.C. | ≤0.02 |
| 非线性 | %R.C. | ≤0.02 |
| 蠕变（30分钟） | %R.C. | ≤0.02 |
| 零点输出 | %R.C. | ≤1 |
| 温度补偿范围 | ℃ | —10～+40 |
| 工作温度范围 | ℃ | —20～+65 |
| 灵敏度温度系数 | %Load/℃ | ≤0.002 |
| 零点温度系数 | %R.C./℃ | ≤0.002 |
| 输入阻抗 | Ω | 381±15 |
| 输出阻抗 | Ω | 350±1 |
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000（50V DC) |
| 建议激励电压 | V(DC/AC) | 5～15 |
| 最大激励电压 | V(DC/AC) | 20 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 300 |
| 防护等级 |  | IP67 |
| 电缆长度 | m | 2.5 |

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如IL-250称重传感器价格、IL-250称重传感器规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!