WY-3015A红外一氧化碳分析仪

一、智能红外一氧化碳气体分析简要介绍：

是我公司最新推出的一种利用红外光谱吸收原理，对低浓度的一氧化碳测量仪器，红外一氧化碳检测仪，同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏，声光报警提示，带内置泵，红外一氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。成功解决了，在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高，可用于科研等监测部门。本仪器符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准，符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。

二、红外一氧化碳气体分析仪特点：

1、检测空气中的一氧化碳气体，同时可以检测该环境的温度和湿度。

2、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。

3、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。

4、仪器显示有PPM和mg/M³两种显示数据，可以自动转换。
5、自动零点校正技术，方便用户在不同季节和时间，进行零点修正、

三、智能一氧化碳气体分析仪技术参数：

- 检测原理：不分光红外线气体分析法/非分散红外法（国标）

- 检测气体：空气中的一氧化碳（CO）

- 检测方式：泵吸式

- 测量范围：

一氧化碳：0.0-50ppm 或者200量程

温度：-20∽60℃。湿度：10-95%RH

- 浓度显示ppm、mg/m3自动转换

- 分 辨 率：0.1×10-6

- 彩色触摸屏操作，自动存储500组数据

- 零点自动校正技术，有485数据接口。

- 线性误差：≤±2% F·S，重 复 性：≤1.0%

- 量程漂移：≤±2% F·S/3h

- 响应时间：≤60S、预热时间：30min

- 流量范围：（0.5-2.0）L/min

- 供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池

绝对可靠的技术、保证计量测试过关

四、智能红外一氧化碳气体分析仪配置:

(1)仪器主机(含内置电池)    一台      (2)充电器             一只

(3)采样软管                一根      (4)铝合金携带箱       一只

(5)操作手册                一份     （6）合格证            一份

常州无有实验仪器有限公司

地址：常州市金坛区儒林镇沿河西路16号

电 话：15306140268   15195068996      传  真：0519－80199588

E-mail：wuyoushiyanyiqi@163.com       联系QQ：535508540

网址：www.wuyou17.com

联系人：姚经理