功能： 
DSZ型绳索张力仪适用于电力行业、通信行业、交通运输行业、玻璃墙幕装饰行业、索道运行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞与各大科研院所和教学机构、检测机构及涉及到绳索和钢丝绳拉力的场合。

功能特点：
1.具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。
2.重量轻、结构简单、操作方便，适用于任何场合。
3.性能稳定、测量精度高，具有系统自动补偿功能，当被测索规格与测力仪索号规格相同时，在额定量  程内精度可达2%以内。
4.具有十五种线径测量功能、测量范围更宽。
5.使用范围：适用于柔性的，拉伸的索。如各种钢丝绳、高强度绳索等。
6.精度等级：最大功能的2～6%（取决于绳索形式和特点）。
7.绳索直径：¢6～¢40mm。

结构图：

- 功能按键        2、液晶显示屏         3、手柄               4、Rs232九孔插座与电源
5、支撑座          6、定位块           　7、锁紧块             8、手轮

型号规格参数：

| 型号规格 | ASZ-20 | ASZ-50 | ASZ-100 | ASZ-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大负荷值（KN） | 20 | 50 | 100 | 200 |
| 负荷分度值（KN） | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 输出接口 | Rs232九孔插座 |
| 电源 | 充电电池 充电器（充电电压100V～240V） |
| 工作温度 | 5℃～35℃ |
| 运输温度 | -10℃～60℃ |
| 相对湿度 | 15%～80%RH |
| 工作环境 | 周围无震源及腐蚀性介质 |
| 净重 | 5kg |
| 外形尺寸 | 650×375×100 |

本产品的专利: