LA-S植物冠层图像分析仪

一、用途：用于植物（各类作物、林木、果树等）冠层图像进行多参数、批量化的自动分析

二、主要功能特点：

1）、小巧便携，方便操作者随地非破坏性采集冠层半球图像

2）、★电动调节方位和水平，自动保持方向和水平（手机APP辅助找准后）

3）、可以任意定义图像分析区域（天顶角可分30区，方位角可分30区）

4）、★对较粗树木的树干遮挡，可在8个分位角上分别拍照，来自动合成忽略树干的冠层图。可以手动、自动屏蔽不合理分区

5）、可自动分割冠层与天空，支持手动微调

6）、★内置多达9种分析方法，可多参数、批量化的自动分析

7）、可记录采集地的经纬度、海拔，并根据经纬度解析具体地址

8）、可根据采集地GPS在地图上定位，并标注结果

9）、★支持高德地图、高德卫星地图、谷歌地图、谷歌卫星地图等多种地图源

三、可测量指标：

1）、叶面积指数

2）、叶片平均倾角

3）、总孔隙度

4）、丛生指数

5）、冠层开阔度

6）、冠层郁闭度

7）、场地开阔度

8）、UOC、SOC

9）、不同太阳高度角下的植物冠层孔隙度

10）、不同太阳高度角下的植物冠层消光系数

11）、叶面积密度的方位分布

12）、位置信息（经纬度、地址等）

四、仪器主要技术参数：

1）、镜头成像角度：180°(180°鱼眼镜头)

2）、手机分辨率：>800万像素

3）、测量范围：天顶角由0°～90°可分成3~30个区，方位角360°亦可分成3~30个区

4）、工作温度：0～55℃

五、仪器基本组成：

1）、手持式自动稳定器

2）、180°鱼眼镜头

3）、LA-S植物冠层图像分析软件光盘及软件锁

4）、智能手机（64G华为/小米/一加品牌最近1年内出的新品）

5）、品牌一体机电脑（酷睿双核CPU /4G内存/1G独立显卡/500G硬盘/ 19.5”彩显 /无线网卡）（选配）

注：本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离。

应用万深分析仪器 发表的部分学术论文已逾344篇：http://www.wseen.com/News.aspx?id=6