| 名 称 | 规 格 参 数 |
| --- | --- |
| 观察筒 | 三目观察筒,45°倾斜，可360°旋转；100%通光摄影 |
| 瞳距调节范围 | 48--76mm；视度调节范围 ±5屈光度 |
| 目镜 | 高眼点目镜WF10X（φ22mm） |
| 物镜变倍范围 | 0.7—6.3X |
| 变倍比 | 1：9 |
| 光学放大倍数 | 7—63X （目视标准倍数，选购选购目镜物镜可达最大315X） |
| 视场大小 | Φ33.8～Φ3.49mm |
| 光源 | 反射光照明：3W高亮LED灯，亮度可调，照明角度可调 |
|  | 透射光：5W高亮度LED 光源，光照均匀，亮度可调 |
| 调焦机构 | 调焦升降范围220mm，同轴粗微动调焦系统，微动格值：0.002mm，传动平稳，轻巧，同时粗动松紧可调。 |
| 工作距离 | 110mm |
| 底座尺寸 | 310mmX280mm |
| 载物板 | 磨砂玻璃载物板,直径140mm |
| 电脑摄像系统 | 0.5X摄影接口，标准C接口 |
|  | CK-500数字摄像系统，最高分辨率：2592X1944， 芯片尺寸：1/2.5"， USB2.0连接, 图像质量好 ,色彩还原性好 ,图像稳定，有多种图像处理方式（详细参数见CK-500摄像机介绍） |

二． ZOOM-900C研究级立体显微镜详细技术参数：

# Text boxes

ZOOM-900C

研究级立体显微镜

ZOOM-900C研究级立体显微镜

一．ZOOM-900C立体显微镜总体描述：

ZOOM-900C立体显微镜是一种成正像显微镜，采用水平式手轮变倍，具有工作距离长，成像清晰而平稳，视场宽阔，操作方便等特点。可广泛应用于文教科研，农林地质，电子精密机械等行业和部门。

性能特点
★  采用连续变倍工作方式，明视场观察时有效工作距离110mm，变倍范围0.7～6.3（变倍比1:9）。
★  45°倾斜目视观察，左右视度可调，调节范围±5屈光度；瞳距可调，调节范围48～76ｍｍ。
★  升降镜体调节机构采用同轴粗微动调焦，传动平稳，轻巧，同时粗动松紧可调。
★  采用高亮白光LED照明，可选择透射、反射、透反射照明方式，独立电器控制，亮度随意可调。
★  可附加LED落射荧光照明器，进行立体荧光观察。