pH在线分析仪

测量原理：

传感器是由贵金属指示电极和参比电极组合在一起的复合电极。PH的测量是根据测量电极和参比电极组成的工作电池在溶液中测得的电位差，利用待测溶液的PH值与工作电池的电势大小之间的线性关系，来实现PH的在线监测。

功能特点：

- 具有良好的重复性及稳定性；

- 清洗活化简单，且平衡速度较快；

- 自动温度补偿功能；

- 可选配模数转换模块，实现数字信号输出，抗干扰能力强，传输距离远；

- 可选配模数转换模块，实现标准数字信号输出（RS485），可在无控制器的情况下实现和其他设备的集成和组网；

- 传感器现场安装方便快捷，实现即插即用。

典型应用：

- 污水处理厂进出水口、沉淀池、生化反应池等工艺流程中的pH在线监测；

- 市政供水行业、地表水、水产养殖等行业的pH监测；

- 各种工业生产过程用水和废水处理过程的PH在线监测。

技术参数：

| 测量范围 | pH：2-12pH；温度：0-80℃ |
| --- | --- |
| 测量精度 | pH：±0.01pH；温度：±0.5℃ |
| 压力范围 | ≤0.6Mpa |
| 零电位pH 值 | 7±0.25pH（15mV） |
| 斜率 | ≥95% |
| 内阻 | ≤250MΩ |
| 碱误差 | 0.2pH(1mol/L Na+ pH14)（25℃） |
| 响应时间 | ≤10 秒（达到终点值95%）（经搅拌后） |
| 传感器主要材料 | 黑色聚丙烯，Ag/Agcl参比凝胶 |
| 电源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
| 输出 | 3路4-20mA |
| 继电器 | 设置三路继电器，程序设定响应参数及响应值 |
| 通讯协议 | MODBUS RS485 |
| 存储温度 | -15到65℃ |
| 介质温度 | 0到80℃ |
| 尺寸 | 直径30mm*长度195mm 变送器：145*125*162mm(长*宽*高) |
| 重量 | 传感器：0.2KG；变送器：1.35KG |
| 防护等级 | 传感器：IP68/NEMA6P；变送器：IP65/ NEMA4X |
| 电缆长度 | 标配电缆长度：6米，可延长 |