SC-0436柴油中总污染物含量测定仪

使用说明书

长沙思辰仪器科技有限公司

感谢您选用长沙思辰仪器科技有限公司产品!

为了使用方便及确保您能充分使用好本仪器的功能和特点,在进行仪器操作前，敬请仔细阅读本仪器使用说明书及相关试验方法,阅后请将本说明书存档或放置于方便的位置,以供日后参考之用。

目    录

一、用途及适用范围……………………………………………………2

二、技术指标……………………………………………………………2

三、安装与使用…………………………………………………………2

七、仪器清单 ………………………………………………………… 2

使用前，请务必详阅使用说明书，谨慎操作！

一、用途及适用范围

SC-0436柴油中总污染物含量测定仪是根据石油产品试验方法国家标准GB/T33400设计制造的专用仪器，适用于测定柴油中污染物含量。本仪器主要白钢漏斗、真空泵、吸滤瓶、调节阀门、连接管等组成。具有体积小、重量轻、安装方便、使用灵活、质量可靠等特点。

二、技术指标

1、电源：AC220V±10%/50Hz

2、功率：0.5KVA

3、吸滤瓶：1000ml

4、白钢漏斗：500ml

三、安装与使用

1、	开箱后，首先检查各部分是否由于运输振动而造成零件松动或损伤。

2、	检查管路是否有异物，防止堵塞管路。将管路和真空泵连接好。

3、	仪器摆放位置确定后，首先请检查电源插座情况（应为三芯AC220V10A）。

⑴若电源插座内无接地保护线，请先牢固接好地线（仪器后面有一个接地螺丝），以确保使用安全！

⑵若电源插座保护开关的容量达不到要求，请更换，以避免在使用过程中发生自动跳闸断电现象。

4、	连接好白钢漏斗引出的地线。

5、	组装好漏斗。如需要减压过滤时，请把所配的管路控制阀门与真空泵吸气口连接好，用硅胶管把阀门出口与吸滤瓶口连接好，打开真空泵开关，旋转阀门调节吸气量，应避免将滤纸吸破吸漏。

6、	安装调试完毕后，可参照GB/T33400标准规定方法进行实验。

七、仪器清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 滤膜 | 盒 | 1 |  |
| 3 | 负压泵 | 个 | 1 |  |
| 4 | 白钢漏斗 | 个 | 1 |  |
| 5 | 吸滤瓶 | 个 | 2 | 1000ml |
| 6 | 胶塞 | 个 | 2 |  |
| 7 | 保险丝 | 个 | 1 | 15A |
| 8 | 说明书 | 份 | 1 |  |
| 9 | 保修卡 | 份 | 1 |  |
| 10 | 合格证 | 份 | 1 |  |

长沙思辰仪器科技有限公司

销售地址：湖南省长沙市芙蓉区万家丽中路一段166号长房东郡华城广场A座

电    话：0731-85516578  85535848   传真：0731-85117535 售后电话： 0731-85118535

网    址： www.csscyq.com                               公司邮箱： cssc98@126.com