SH9171 (SH416)全自动发动机油边界泵送温度仪

SH9171(SH416)全自动发动机油边界泵送温度测定仪是根据中华人民共和国国标《 GB/T 9171-1988发动机油边界泵送温度测定法》要求设计制造的，同时也满足石化行标ASTM D3829 D4684；用来测定机动车发动机油边界泵送温度、(低温)屈服应力和表观粘度的仪器，试验温控范围宽，从-5℃～ -40℃。试验过程全部用计算机自动控制。

性能特点

1、温度范围：温度范围-5℃到-40℃，温控精度±0.1℃
2、全封闭式压缩机制冷，冷量大
3、由计算机监控温度、周期及转子运动
4、改进型滑轮组件，增强滑轮的稳定性和灵敏度，光电传感器测试
5、5支转子可同时检测，多样性
6、转子上带有保温透明有机玻璃罩
7、微机控制，Windows 操作系统，全中文界面
8、程序自动进行非线性曲线控温，测定屈服应力和表观粘度
9、清洗控温和温度校准功能 
10、粘度计常数校准并储存
11、测试结果可储存并打印
12、气阻型"和"流动受限型"边界泵送温度的计算及打印功能
13、配备专用低温恒温设备
14、配备最新研发的除霜系统

技术参数

1、适用标准:ASTM D3829  D4684  GB/T 9171
2、制冷方式：进口压缩机制冷
3、工作温度：80~-40℃
4、控温方式：程序控温
5、加热方式：电热管加热
6、检测方式：光电管检测
7、控制方式：计算机全自动控制
8、工作单元：5单元
9、工作电源：AC220V 50HZ