LB-702X型便携式(直读式）快速油烟监测仪

执行标准：

（HJ2526-2012）《环境保护产品技术要求 便携式饮食油烟检测仪》

产品介绍：

LB-702X型便携式(直读式）快速油烟监测仪可以在现场立即得到精准的油烟排放数据，快速方便，灵敏度高，重复稳定性好，大大提高了烹饪油烟的监测效率。该产品经过大量环境监测部门使用，反映良好。

主要特点：

1.现场实时检测，实时显示油烟排放实际浓度值；

2. 全自动测量，检测精度高，数据重复性好；

3. 采样间隔可在2-15之间设定，自动计算并显示油烟排放的平均值，最大值，最小值；

4. 操作简单方便，只需按几个键即可完成；

5. 极低的运行和维护费用；

6. 可检测其他各种非食用油油烟；

7. 增加风速、静压、温湿度测量功能；

8.内置打印机，方便数据记录保存；

适用范围：

1. 餐厅、饭馆、食堂等单位烹调油烟浓度的现场监测

2. 检测油烟发生器性能和油烟净化器的净化效率

3. 非食用油烟（如沥青烟，松香烟等）产生场所的有害烟雾浓度检测

4. 其他有毒烟雾的监测

油烟传统采样法及快速直读检测方法对比：

| 项 目 | 传统检测方法 | 快速油烟检测仪 |
| --- | --- | --- |
| 检测时间 | 无法在现场检测出油烟排放浓度，无法现场执法。每得到一组数据需大约2天时间。 | 现场检测，实时读数，现场执法。检测数据可存储、打印。 |
| 使用操作 | 需要经过采样、萃取、分析、计算等步骤，过程繁琐，需要现场采样和实验分析两部门的人员共同完成。 | 操作简单方便，可随意设定数据存储间隔，自动分析一段时间油烟浓度的最大、最小及平均值。 |
| 检测精度 | 测量精度受采样设备、操作人员经验等因素影响，滤筒多次使用后空白值增高也会影响到数据准确性。 | 全自动测量，检测精度高，数据重复性好 |
| 运行成本 | 成本较高。 | 维护简单，维护和运行成本极低。 |

技术参数：

| 测量范围： |  |
| --- | --- |
| 油烟： | 0～60 mg/m³ |
| 风速： | 0-20 m/s |
| 静压： | 0-10 kPa |
| 温度： | -20℃—80℃ |
| 湿度： | 0%—95%（无凝结） |
| 油烟精度： | ±0.2 mg/m³，当浓度≤4 mg/m³，±5% ，当浓度>4mg/m³ |
| 油烟分辨率: | 0.1 mg/m³ |
| 预热时间： | 3分钟 |
| 电源： | AC 220V＋10％，50Hz |
| 功耗： | ≤200W |
| 工作环境： | -20~50℃，湿度低于90% RH |
| 主机尺寸及重量： | 360×260×150 mm 3.5kg |
| 采样探头尺寸及重量： | 800mm 3kg |
| 压力及温湿度检测探头 | 长约700mm 重约2kg |
| 描述 | 订货号 |
| 油烟检测仪标准主机 | LB-7020 |
| 油烟检测仪打印型 | LB-7021 |
| 油烟检测仪打印型（含温湿度、压力、风速） | LB-7022 |
| 标准配置 |
| 油烟取样枪 | 701000 |
| 充电器 | 702000 |
| 油烟取样枪软包 | 701002 |
| 主机硬质箱 | 703000 |
| 说明书、合格证、保修卡、配置清单 | ---------- |
| 选配及易耗件 |  |
| 温湿度压力测试探抢 | 701003 |
| 温湿度压力信号线 | 701004 |
| 内置打印机 | 704000 |