LB-2400（C）型恒温恒流大气采样器(四路)

一、 执行标准

HJ/T376-2007《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》

JJG956-2000《大气采样器》

二、用途

采用溶液吸收法测定环境空气及室内空气中的有害气体，采用多种先进技术，功能齐全，操作方便，智能化程度高并且重量轻，体积小巧，携带方便。是环境监测、卫生防疫、科研教学、工矿企业等单位采集有害气体样品的理想工具。

三、性能特点

1、主机采样泵一体化设计，体积小，重量轻，携带方便。

2、进口直流无刷电机制作的旋片式采样泵，自动润滑。全不锈钢泵体，可靠性高，无故障运行时间大于10000小时。

3、采用进口流量传感器，自动控制采样流量，采用微控制器控制恒流采样，自动补偿因为电压和阻力变化引起的流量变化。

4、可实现四路同时或分别采样，方便用户使用。

5、可设置定时采样，间隔多次采样，立即采样，非间隔采样等多种采样方式。采样时间在99小时59分钟内任意设置。

6、 采用进口宽温OLED显示屏，中文菜单良好的人机界面图文并茂，省去了调节对比度的麻烦，可在超低温低照度环境中工作。

7、 自动计算采样体积，并同时根据气压，温度换算累计标况采样体积。

8、 仪器内装可充电电池，供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样，自动扣除采样过程中的掉电时间，并可供用户查询掉电时间。

9、 自动保存上次采样的设定参数，下次采样时自动采用，实现一键采样。

10、恒温箱采用进口半导体模块制冷，长效电热膜加热，使用寿命长，温度控制精度高。日均、时均吸收瓶均放置在密封式恒温箱内。

11、仪器具有自动保护功能，采样时如果在一定时间内未达到设定流量仪器即进入自动保护模式。

12、采样数据自动记忆自动保存，采样过程中可随时查询采样体积，采样时间，采样流量，恒温箱温度等信息，方便用户了解仪器工作状态。

13、自带日期及时钟，计时精度高，方便用户使用，自动测量温度，压力，大气压等参数。

14、具有软件标定、密码保护功能。通过键盘即可对仪器流量、温度等进行标定；维护及标定需输入密码，保证仪器安全，不会被轻易的修改出错，并且提供自动恢复出厂设置的功能。

15、气路颜色识别功能，方便用户快速准确连接管路。

16、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒，可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响，实现长期运转免清洗。

四、技术参数：

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日均采样流量 | 四路恒温0.200L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
| 时均采样流量 | 四路恒温（0.1～1.0）L/min | 0.1L/min | ≤±5.0% |
| 控制方式 | 手动或自动，24小时内任意设置定时开关机时间，采样时间分辨率1分钟 |
| 延时时间 | 1min～99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采样时间 | 1min～99h59min | 1min | ≤±2S |
| 间隔时间 | 1min～99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采样次数 | 1～99 次 |
| 最大采样体积 | 9999.99L |
| 恒温箱控温范围 | (15～30)℃出厂设置23℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
| 大气压 | （70～130）Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
| 计前温度 | (-30～+99) ℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
| 工作电源 | AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (选配) |
| 噪声 | ＜50dB(A) |
| 功耗 | ＜80W |
| 外形尺寸 | 340mm×330mm×270mm |
| 整机重, 量 | 约7kg |

青岛路博公司提供全面的技术支持和完善的售后服务