鞋底清洁机推介

【产品名称】无尘室鞋底清洁机

【实用价值】

从源头上解决并提高无尘车间洁净度、办公区等区域环境清洁卫生度；

节约人工投入；

取消粘尘垫使用、取消鞋套使用，做环保绿色企业，节约企业相关成本投入50%以上。

【机器原理】

脚穿平底鞋，双脚从带毛刷的输送皮带上踩踏通过3秒以上后，毛刷浸水循环自行清洁并清洁鞋底，经过毛刷清洁后的鞋底再经过强力吸水棉，把鞋底水渍吸干，即全部完成鞋底清洁过程，干干净净！进入车间时，因是在风淋室门口排好队形持续进入，不大会影响车间进入速度，只是整体后延3秒，如果置于风淋室内部，则根本不影响，因风淋室风淋时间一般在10秒左右。

使用前                          使用后

以上清洁后测试效果均为目测和手测为准，不存在仪器、高精密设备测试。

【结构配件】

主要有：清洁毛刷、吸水棉、电机、304#不锈钢水槽、电机、抽水泵、人体感应开关、控制电路板、大颗粒渣质过滤网、机身落地支架、调整脚杯、不锈钢踏板、304#不锈钢扶手栏杆等。

| 配件名称 | 规格 | 数量 | 配件名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机 | 90/120W | 1台 | 过滤网 | 304#不锈钢*1MM，冲孔网 | 1块 |
| 支架 | 304#不锈钢*3MM | 1套 | 吸水海棉 | PPU | 1-2块 |
| 水槽 | 304#不锈钢*2MM | 1个 | 镂空桥板 | 304#不锈钢*2MM | 1块 |
| 外壳 | 304#不锈钢*2MM | 1套 | 人体光电感应器 | 台湾 | 1个 |
| 毛刷同步皮带 | 魔术贴+同步带 | 22条 | 抽水马达 | 中国宁波，AC12V8W | 1个 |
| 控制板 | 爱德宝 | 1套 | 水位阀、开关 | 进出水控制限位 | 2个 |
| 皮带间板 | 模制铝质 | 4组 | 传动轴、链条 | 同步齿轴 | 2条 |

【使用方法】

插电接水即用。只需穿好无尘防静电鞋、平底工作鞋（高跟鞋除外及不可光脚）的工作人员从机器上面自然进入，人体光电感应后，机器启动，清洁毛刷皮带逆向在鞋底下洗刷，只需鞋底与清洁皮带接触时间大于或等于3秒，即可把鞋底的污垢清除，干干净净！人员踏上机器自动运行约8秒钟时间，机器自动停止运行，待下次感应人体进入后开启，节约能源。

【日常维护】

分半自动进出水及全自动进出水两个系列。半自动机型，使用时，一般的只需向机器水槽加入清水（用水量10-30KG，视机器规格大小而定），视通过人次数量及清洁度要求，约1-3次/天换水频率；全自动机型，则一般设置为每2小时自动换水一次，视通过人次数量及清洁度要求而设定。定时清理积蓄之污垢。

【规格价格】

| 产品型号 | BM-XD1200 | BM-XD1500 | BM-XD1800 | BM-XD2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场价格，谨供参考 （RMB元/台，未税） | 21000.00元 | 23000.00元 | 26000.00元 | 29000.00元 |
| 建议使用车间人数 | ≤50人 | ≤100人 | ≤150人 | ≤200人 |
| 外观尺寸（MM） | 1200*760*120 | 1500*760*120 | 1800*760*120 | 2000*760*120 |
| 洗鞋区尺寸（MM） | 550 | 750 | 1050 | 1350 |
| 吸水区尺寸（MM） | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 毛刷皮带数量（条） | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 扶手离地高度*长度（MM） | 850*1150*双侧 | 850*1450*双侧 | 850*1750*双侧 | 850*2000*双侧 |
| 吸水棉尺寸（MM） | 450*550*10 | 450*550*10 | 450*550*10 | 450*550*10 |
| 吸水棉数量（块） | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 使用电源 | 单相22OV*90W | 单相22OV*90W | 单相22OV*90W | 单相22OV*90W |
| 用水量 | 50KG/天 | 50KG/天 | 50KG/天 | 50KG/天 |
| 产品型号 | BM-XD2500 | BM-XD2800 | BM-XD3000 | BM-XD3200 |
| 市场价格，谨供参考 （RMB元/台） | 32000.00元 | 36000.00元 | 40000.00元 | 43000.00元 |
| 建议使用车间人数 | ≤250人 | ≤300人 | ≤350人 | ≤400人 |
| 外观尺寸（MM） | 2500*760*120 | 2800*760*120 | 3000*760*120 | 3200*760*120 |
| 洗鞋区尺寸（MM） | 1150 | 1450 | 1650 | 1850 |
| 吸水区尺寸（MM） | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 毛刷皮带数量（条） | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 扶手离地高度*长度（MM） | 850*2450*双侧 | 850*2750*双侧 | 850*2950*双侧 | 850*3150*双侧 |
| 吸水棉尺寸（MM） | 450*550*10 | 450*550*10 | 450*550*10 | 450*550*10 |
| 吸水棉数量（块） | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 使用电源 | 单相22OV*120W | 单相22OV*120W | 单相22OV*120W | 单相22OV*120W |
| 用水量 | 50KG/天 | 50KG/天 | 50KG/天 | 50KG/天 |
| ﹡以上机型报价，为全自动带扶手未税报价。 |

【使用成本】

干净自来水，50-150KG，人民币费用＜1元/天；洗刷皮带，在无尘室使用之室内鞋，皮带寿命半年以上；电费＜1元/天，最大功率≤150W，单相电，220V；日常消耗≤3-5元/天

【成本节约】

以车间100人计，购买1800MM全自动机型，与使用粘尘地垫成本对比，如下：

| 鞋底清洁机 | 粘尘地垫 |
| --- | --- |
| 对比项目 | 核算方式及结果 | 对比项目 | 核算方式及结果 |
| 机器型号 | BM-XD1800，全自动 | 粘尘垫规格 | 24*36英寸 |
| 全自动机器成本 | 约26000.00元/台 | 粘尘垫市场价格 | 45元/块，30张/块 |
| 数量 | 1台 | 同等清洁度每天至少使用量 | 2块 |
| 机器投入 | 26000元（含17%税） | 每天粘尘垫使用成本 | 90元 |
| 机器使用寿命 | 5年 | 年度粘尘垫使用成本 | 90张*360天=32400元 |
| 年度机器成本 | 5200元/年 | 粘尘垫更换人工 | 3分钟/张 |
| 用水量 | 50KG/天 | 每天更换粘尘垫工时 | 60张*0.05小时=3小时 |
| 一年用水量 | 360天*0.05吨=18吨 | 工人工资（以4000元/月计） | 4000元/22天/8小时/天=22.7元/小时 |
| 工业用水单价 | 1.77元/吨 | 年度维护人工费用 | 360天*3小时/天*22.7元/天=24516元 |
| 一年水费用 | 1.77元/吨*18吨=31.86元/年 | 效果 | 一般，有二次累积污染可能 |
| 最大功率 | 150W | 工厂形象 | 有碍公司整体形象 |
| 每天运行时间 （无人通过时，自动停机） | 3小时/天 | 环境 | 废弃之粘尘垫有污染环境，非降解材质 |
| 年用电量 | 360天*3小时*0.15KW=162KW | 产品品质 | 未从源头上解决污染源之一，响无尘车间洁净度，影响产品品质提升 |
| 工业用电峰谷用电均价 | （0.989+0.458）/2=0.7235元/KW | 环境效果 | 还可能产生扬尘，二次污染 |
| 年度用电费用 | 117.21元/年 | 粘尘垫年度使用成本 | 32400+24516=56916.00元 |
| 皮带耗材 | 21条/半年，规格2300MM | PE鞋套 |
| 一年耗材 | 42条 |  |
| 皮带耗材单价 | 240元/条 | 每天每人鞋套最少用量 | 3双 |
| 皮带耗材年度费用 | 240元/条*42条=10800元/年 | 100人每天用量 | 300双 |
| 机器维护人工 | 1.0小时/天 | 鞋套单价 | 0.15元/双 |
| 年度维护工时 | 360小时/年 | 100鞋套每天成本 | 45元/天 |
| 工人工资（以4000元/月计） | 4000元/22天/8小时/天=22.7元/小时 | 一年成本（以360天计） | 16200元 |
| 效果 | 非常好，没有二次累积污染 | 污染环境 | 严重 |
| 工厂形象 | 非常漂亮，提升形象 | 二次污染 | 严重 |
| 环境 | 零污染 | 采购成本 | ---- |
| 产品品质 | 从源头上解决污染源之一，产品品质提升 | 垃圾清洁成本 | ---- |
| 环境效果 | 干干净净 | 客户形象 | 无 |
| 年度维护人工费用 | 360*22.7=8172元 | 污染源 | 并未解决 |
| 机器年度使用费用合计 | 5200+31.86+117.21+8172+10800 =23570.07.07元 | 使用鞋套结论：比鞋底清洁机使用费用高，没解决污染源问题，二次污染严重，不环保！ |
| 综上数据对比，结果为：使用鞋套除外，一个100人的无尘车间，使用鞋底清洁机，其成本相对使用粘尘地垫的四分之一不到，为此节约成本：44795.00元/年，即使粘尘地垫使用再节约，假定使用量为2块/天改为1块/2天，也是无法比鞋底清洁使用更为经济、更为环保、更为洁净，且持续地恒定地保证工厂产品品质、提升工厂形象，减少工人及人工！改变思维，突破传统，接受新事物，节省人工节省成本，科技引发工业革命！ |

【案例现场】

【经典客户】

如：康得新新材料、三星液晶显示器、天德集团，富士康集团、京东方，……，也是用我们的机器！以上有需要该设备的，

请随时联系我，13913104944李久浩先生，QQ：33671459，微信：AIDEBOM

......

【公司背景】

佛曰：本来无一物，何处惹尘埃！以干干净净为使命，做事干干净净！

本公司专业致力于工业除尘设备、工业除静电设备及其他相关产品的研发、设计、生产、销售。为现代工业生产提升产品的洁净度，创造无尘的生产工艺环境。

爱德宝机械设备有限公司，成立于2012年，实力雄厚，在苏州，东莞拥有多家加工工厂，拥有海归留美博士1名，本科10名，5名以上本行业从业10年以上行业精英，相关生产工人50人以上。

我公司现有产品主要有：

- 产品工艺除尘设备：

  - 风刀，超级风刀（压缩空气式、涡轮高压鼓风机式，主要用于除尘、吹水、干燥、散热）、各式空气放大器、空气吸尘枪；风刀配套热风机、风刀配套涡流高压鼓风机；

  - 移动型小型工业集尘箱BOX；

  - 清洁轮组，被动式卷进卷出材料清洁装置；

  - 粘尘胶辊（硅胶普通型、丁基丁晴防静电型、导电型)；

  - 粘尘纸卷，粘尘滚筒，PP料、纸质型、免刀型，最长2200MM；

  - 板面清洁机，粘尘除静电辊轮清洁机、导光板清洁机、膜片清洗机、洗片机、主动式卷对卷材料清洁机、

  - 碳氢清洗剂、滚轮专用清洁液、TC-31/32；

  - 无尘擦拭纸、无尘擦拭布及其它无尘室耗材；

- 生产环境除尘设备：

- 鞋底清洁机，洗鞋机，工业型/民用型；

- 无尘车间净化工程，净化级别10-10万级；

- FFU空气过滤器（初效、中效、高效）、空气过滤网、

- 风淋室、净化传递窗、净化工作台、洁净工作棚，不锈钢防静电工作台椅；

- 工业集尘器、粉尘吸尘器、脉冲式布袋式/滤筒式集尘器、烟雾过滤净化器、除尘工程及改造；

- 无尘室吸尘器（进口品牌代理，清新，蓝宝 ，力奇，珂玲 ）

- 除静电设备产品：

- 离子风机、离子风枪、离子风棒、离子风嘴、离子风刀、离子风鼓、离子风蛇；

- 葆力孚防静电液，防静电地板蜡，防静电绳；

- 防静电衣服、防静电鞋、其它防静电装备；

- 除尘及静电防护检测仪器：

- 尘埃检测：尘埃粒子计数器；

- 静电检测：静电场测试仪FMX-003、表面电阻测试仪ACL-380、重锤式体电  阻综合测试仪ACL-800；      双脚/单脚式人体静电泄放仪、防静电手环在线监测仪及在线监测系统；

- 综合检测：梦露品牌ME268A；

- 其它静电相关智能检测设备及系统；

- 其它设备产品：

非标自动化机械手智能装备设备、在线装配工装板、精密五金件加工。

如：自收卷复卷机、模切废材抖料机、撕膜机、注塑机水口料自动剪除机……等。

爱，爱是阳光雨露，有爱才会有事业，有爱才有使命；

德，有所为，有所不为，诚信经营，小赢赢于智，大赢赢于德；

宝，科技创新，精益求精，宝剑锋从磨砺出！

以创新、诚信，维护产品及企业的尊严！

【联系我们】

苏州市爱德宝机械设备有限公司

苏州总公司地址：苏州市吴中区东环南路999号中博科技园C座

电话：0512-66504500、66504600

24小时服务咨询电话：400-855-4500

传真：65630020   QQ:33671459  微信号：aidebom

联系人：李久浩   手机：13913104944

东莞分公司地址：东莞市长安镇沙头沙区裕成路金慧丰工业园

办公电话：0769-33307039

联系人：李久清，手机：13560881289

图文传真：0769-82254852

网址：Http://www.aidebom.com    邮箱：13913104944@163.com